## Slide 1: 本章学习要求：
理解：物理层与物理层协议的基本概念。
理解：数据通信的基本概念。
掌握：传输介质类型及主要特性。
掌握：数据编码的类型和基本方法。
掌握：基带传输与频带传输的基本概念。
掌握：多路复用技术的分类与特点。
掌握：同步数字体系SDH的基本概念。
掌握：接入技术的基本概念。
第2章 物理层

## Slide 2
本章知识点结构

## Slide 3: 2.1 物理层与物理层协议的基本概念
2.1.1 物理层的基本服务功能
设置物理层的目的是：
屏蔽物理层所采用的传输介质、通信设备与通信技术的差异性，使数据链路层只需要考虑如何使用物理层的服务，而不需要考虑物理层的功能具体是使用了哪种传输介质、通信设备与技术实现的。
2.1.2 物理层协议的类型
基于点—点通信线路的物理层协议
基于广播通信线路的物理层协议

## Slide 4: 2.1.3 物理层向数据链路层提供的服务
点—点通信线路的物理层比特流传输过程

## Slide 5: 2.2 数据通信的基本概念
2.2.1 信息、数据与信号
信息、数据与信号的基本概念

## Slide 6: 2.2.2 数据通信方式
计算机网络中两台主机通信过程

## Slide 7: 数据传输类型
模拟信号与数字信号波形

## Slide 8
串行通信与并行通信

## Slide 9
单工、半双工与全双工通信

## Slide 10: 同步技术
同步传输
异步传输

## Slide 11: 2.2.3 传输介质的主要类型与特性
双绞线的主要特性

## Slide 12
同轴电缆的主要特性

## Slide 13: 光纤的主要特性
光纤结构与传输原理

## Slide 14
典型的光纤传输系统结构
多模光纤与单模光纤的比较

## Slide 15
光缆结构

## Slide 16: 无线与卫星通信技术
电磁波谱与通信类型

## Slide 17: 移动通信的基本概念
工业、科学与医药专用ISM频段
信号频率、功率与覆盖范围

## Slide 18: 蜂窝无线通信

## Slide 19: 卫星通信

## Slide 20: 2.2.4 数据编码分类

## Slide 21: 2.3 频带传输技术

## Slide 22: 2.3.2 波特率的定义
波特率的定义
调制速率描述通过模拟线路传输模拟数据信号传输过程中，从调制解调器输出的调制信号每秒钟载波调制状态改变的数值，单位是1/s，称为波特（baud）。
调制速率也称为波特率。
波特率描述的是码元传输的速率。
比特率的定义
数据传输速率描述在计算机通信中每秒传送的构成代码的二进制比特数，单位是bps。

## Slide 23
波特率与比特率的关系
比特率S（单位为bps）与调制速率B（单位为baud）之间关系可以表示为：
S=B·log2k
式中k为多相调制的相数。
log2k值表示一次调制状态的变化传输的二进制比特数。

## Slide 24: 波特率与比特率的关系
调制速率（baud） | 多相调制的相数 | log2k值 | 数据传输速率（bps）
2400 | QPSK-2（k=2） | 1 | 2400
2400 | QPSK-4（k=4） | 2 | 4800
2400 | QPSK-8（k=8） | 3 | 7200
2400 | QPSK-16（k=16） | 4 | 9600

## Slide 25: 2.4 基带传输技术
2.4.1 基带传输的定义
在数据通信中，表示计算机二进制的比特序列的数字信号是典型的矩形脉冲信号。
人们将矩形脉冲信号称为基带信号。
在数字信道上直接传送基带信号的方法称为基带传输。

## Slide 26: 2.4.2 数字数据编码方法

## Slide 27: 2.4.3 脉冲编码调制方法
PCM技术的典型应用是语音信号的数字化。

## Slide 28: 脉冲编码调制的工作过程：采样、量化与编码

## Slide 29
调制器、 曼彻斯特编码器与PCM编码器的比较

## Slide 30: 2.4.4 比特率的定义
数据传输速率在数值上，等于每秒钟传输的二进制比特数，单位为比特/秒，记做bps。
对于二进制数据，数据传输速率为：S=1/T（bps）其中，T为发送每个比特所需要的时间。
在实际应用中常用的数据传输速率单位
1kbps =1×103 bps
1Mbps=1×106 bps
1Gbps=1×109 bps
1Tbps=1×1012 bps

## Slide 31: 2.4.5 奈奎斯特准则与香农定理
奈奎斯特准则的基本内容
如果表示码元的窄脉冲信号以时间间隔为π/ω（ω=2πf）通过理想通信信道，则前后码元之间不产生相互串扰。
根据奈奎斯特准则，二进制数据信号的最大数据传输速率Rmax与理想信道带宽B（单位Hz）的关系可以写为：
Rmax=2·B（bps）。

## Slide 32: 香农定理的基本内容
奈奎斯特定理描述了有限带宽、无噪声的理想信道的最大传输速率与信道带宽的关系。
香农定理则描述了有限带宽、有随机热噪声信道的最大传输速率与信道带宽、信号噪声功率比之间的关系。
香农定理指出：在有随机热噪声的信道中传输数据信号时，传输速率Rmax与信道带宽B、信噪比S/N的关系为：
Rmax=B·log2（1+S/N）
式中，Rmax单位为bps，带宽B单位为Hz。

## Slide 33: 2.5 多路复用技术
2.5.1 多路复用的基本概念

## Slide 34: 多路复用技术的分类
时分多路复用（TDM）
频分多路复用（FDM）
波分多路复用（WDM）
码分多址（CDMA）正交频分复用（OFDM）

## Slide 35: 时分多路复用:同步时分多路复用 统计时分多路复用

## Slide 36
2.5.3 频分多路复用

## Slide 37: 2.5.4 波分多路复用

## Slide 38: 2.6 同步光纤网SONET与同步数字体系SDH
2.6.1 SONET与SDH的基本概念
早期时分多路复用（TDM）设备是专用的，并且各个运营商的TDM标准不同。
1985年美国贝尔实验室首先提出了同步光纤网（SONET）的概念，解决光接口标准规范问题。
ITU-T在SONET的基础上制定同步数字体系
（SDH）标准，从而统一了国际通信传输速率、接口标准体制。
SDH标准不仅适用于光纤传输系统，也适用于微波与卫星传输体系。

## Slide 39: 2.6.2 基本速率标准的制定
T1载波速率
T1=（193/125）×106=1.544（Mbps）

## Slide 40
E1载波速率
E1标准是CCITT标准，它将30路数字语音信道和2路控制信道复用在一条通信线路。
每个信道在一帧中插入8bit数据，这样一帧要传送的数据共（30+2）×8=256（bit）。
传送一帧的时间为125μs。则E1载波的数据传输速率为：
E1=（256/125）×106=2.048（Mbps）

## Slide 41: 2.6.3 SDH速率体系

## Slide 42
SDH速率体系
OC定义的是光纤上传输的光信号速率。
STS定义的是数字电路接口的电信号传输速率。
STM标准是电话主干线路的数字信号速率标准。

## Slide 43: OC、STS与STM速率对应关系
传输速率（Mbps） | OC级 | STS级 | STM级
51.840 | OC-1 | STS-1 | 
155.520 | OC-3 | STS-3 | STM-1
466.560 | OC-9 | STS-9 | 
622.080 | OC-12 | STS-12 | STM-4
933.120 | OC-18 | STS-18 | 
1244.160 | OC-24 | STS-24 | STM-8
1866.240 | OC-36 | STS-36 | STM-12
2483.320 | OC-48 | STS-48 | STM-16
9953.280 | OC-192 | STS-192 | STM-64

## Slide 44: 2.7 接入技术
2.7.1 接入技术的基本概念
接入技术的类型

## Slide 45
接入技术分类

## Slide 46: 2.7.2 ADSL接入技术

## Slide 47
ADSL带宽分配

## Slide 48: 2.7.3 HFC接入技术

## Slide 49
HFC接入工作原理

## Slide 50
HFC下行信道与上行信道频段的划分
HFC上行信道与下行信道工作

## Slide 51: 2.7.4 光纤接入技术
光纤到路边（fiber to the curb，FTTC）
光纤到小区（fiber to the zone，FTTZ）
光纤到大楼（fiber to the building，FTTB）
光纤到办公室（fiber to the office，FTTO）
光纤到户（fiber to the home，FTTH）

## Slide 52: 2.7.5 移动通信接入技术
空中接口、信道、移动台与基站

## Slide 53: CDMA的工作原理
常用的名词是码分多址 CDMA
(Code Division Multiple Access)
各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此彼此不会造成干扰。
这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被敌人发现。
每一个比特时间划分为 m 个短的间隔，称为码片(chip)。
每个站分配的码片序列不仅必须各不相同，并且还必须互相正交(orthogonal)。
在实用的系统中是使用伪随机码序列。

## Slide 54: 码片序列(chip sequence)
每个站被指派一个唯一的 m bit 码片序列。
  如发送比特 1，则发送自己的 m bit 码片序列。
  如发送比特 0，则发送该码片序列的二进制反码。
例如，S 站的 8 bit 码片序列是 00011011。
  发送比特 1 时，就发送序列 00011011，
  发送比特 0 时，就发送序列 11100100。
S 站的码片序列：(–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1)

## Slide 55: 码片序列的正交关系
令向量 S 表示站 S 的码片向量，令 T 表示其他任何站的码片向量。
两个不同站的码片序列正交，就是向量 S 和T 的规格化内积(inner product)都是 0：
例：令向量 S 为(–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1)，
向量 T 为(–1 –1 +1 –1 +1 +1 +1 –1)。
把向量 S 和 T 的各分量值代入上式，计算出0。

## Slide 56: 正交关系的另一个重要特性
任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是1 。
一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 –1。

## Slide 57: CDMA 的工作原理
S 站的码片序列 S
1
1
0
t
t
t
t
t
t
m 个码片
t
S 站发送的信号 Sx
T 站发送的信号 Tx
总的发送信号 Sx + Tx
规格化内积 S  Sx
规格化内积 S  Tx
数据码元比特
发
送
端
接
收
端

## Slide 58
移动通信系统的基本工作原理