## Slide 1: 第3章 数据链路层

## Slide 2
本章学习要求：
理解：数据传输过程中差错产生的原因与性质。
掌握：误码率的定义与差错控制方法。
掌握：数据链路层的基本概念。
了解：数据链路层协议的分类方法。
掌握：典型的数据链路层协议—HDLC与PPP协议。

## Slide 3
本章知识点结构

## Slide 4: 3.1 差错产生与差错控制方法
3.1.1 设计数据链路层的原因
物理线路由传输介质与通信设备组成。
设计数据链路层的主要目的是在有差错的物理线路的基础上，采取差错检测、差错控制与流量控制等方法，将有差错的物理线路改进成无差错的数据链路，向网络层提供高质量的数据传输服务。
从参考模型的角度来看，物理层以上的各层都有改善数据传输质量的责任，数据链路层是最重要的一层。

## Slide 5: 3.1.2 差错产生的原因和差错类型

## Slide 6: 3.1.3 误码率的定义
误码率是指二进制比特在数据传输系统中被传错的概率，它在数值上近似等于：
Pe = Ne/N
其中：N为传输的二进制比特总数，Ne为被传错的比特数。
误码率是衡量数据传输系统正常工作状态下传输可靠性的参数。
数据在物理线路中传输过程中一定会因为噪声、干扰等原因出现错误，传输错误是正常且不可避免的，但是一定要控制在一个允许的范围内。

## Slide 7: 3.1.4 检错码与纠错码
纠错码为每个传输单元加上足够多的冗余信息，以便接收端能够发现，并能够自动纠正传输差错。
检错码为每个传输单元加上一定的冗余信息，接收端可以根据这些冗余信息发现传输差错，但是不能确定是哪一位或哪些位出错，并且自己不能够自动纠正传输差错。

## Slide 8: 3.1.5 循环冗余编码工作原理

## Slide 9: 生成多项式
用多项式表示
G(X)=X3+X2+1 表示：1101
常用的生成多项式
  CRC-16=X16+X15+X2+1
  CRC-CCITT=X16+X12+X5+1
  CRC-32= X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X+1

## Slide 10: 循环冗余检验例
在数据链路层传送的帧中，广泛使用了循环冗余检验 CRC 的检错技术。
在发送端，先把数据划分为组。假定每组 k 个比特。
假设待传送的一组数据 M = 101001（现在 k = 6）。我们在 M 的后面再添加供差错检测用的 n 位冗余码一起发送。

## Slide 11: 冗余码的计算
现在 k = 6, M = 101001。
  设 n = 3, 除数 G = 1101，
  被除数是 2nM = 101001000。
模 2 运算的结果是：
  商 Q = 110101，余数 R = 001。
把余数 R 作为冗余码添加在数据 M 的后面发送出去。发送的数据是：2nM + R
  即：101001001，共 (k + n) 位。
110101 ← Q (商)
G (除数) → 1101 101001000 ← 2nM (被除数)
1101
1110
1101
111
0000
1110
1101
110
0000
1100
1101
001 ← R (余数)，FCS

## Slide 12: 接收端对每一帧进行 CRC 检验
(1) 若得出的余数 R = 0，则判定这个帧没有差错，就接受(accept)。
(2) 若余数 R  0，则判定这个帧有差错，就丢弃。
但这种检测方法并不能确定究竟是哪一个或哪几个比特出现了差错。
只要经过严格的挑选，并使用位数足够多的除数 P，那么出现检测不到的差错的概率就很小很小。

## Slide 13: 3.1.6 差错控制机制 反馈重发

## Slide 14: 3.2 数据链路层的基本概念
3.2.1 物理线路与数据链路
物理线路是一条无源的点到点的物理线路段，中间没有任何其他的交换结点。
数据链路除了物理线路外，还必须有通信协议来控制这些数据的传输。若把实现这些协议的硬件和软件加到链路上，就构成了数据链路。
  适配器（即网卡）实现这些协议的硬件和软件。
  适配器都包括了数据链路层和物理层这两层的功能。

## Slide 15: 数据链路层的简单模型
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
主机 H1 向 H2 发送数据
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
R1
R2
R3
H1
H2
从层次上来看数据的流动

## Slide 16: 数据链路层的简单模型( 续）
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
主机 H1 向 H2 发送数据
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
R1
R2
R3
H1
H2
仅从数据链路层观察帧的流动

## Slide 17
IP 数据报
1010… …0110
帧
取出
数据
链路层
网络层
链路
结点 A
结点 B
物理层
数据
链路层
结点 A
结点 B
帧
(a)
(b)
发送
帧
接收
链路
IP 数据报
1010… …0110
帧
装入
数据链路层传送的是帧

## Slide 18: 3.2.2 数据链路层的主要功能
链路管理
帧同步
流量控制
差错控制
透明传输
寻址

## Slide 19: 3.2.3 数据链路层向网络层提供的服务
数据链路层为网络层提供的服务主要表现在：正确传输网络层的用户数据；屏蔽物理层所采用传输技术的差异。
由于数据链路层的存在，网络层不需要知道物理层具体采用了哪种传输介质与通信设备，是采用模拟通信方法，还是采用数字通信方法。
只要接口关系与功能不变，物理层所采用的传输介质与通信设备的变化对网络层不会产生影响。
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网

## Slide 20
3.2.3 数据链路层与物理层的关系
数据帧
数据帧

## Slide 21: 3.3 数据链路层协议
数据链路层协议可以分为两类：
  面向字符型
  面向比特型
面向字符型的协议利用已定义好的一种标准字编码来执行通信控制功能.典型的面向字符型数据链路层协议是二进制同步通信（BSC）协议。
面向字符型协议有三个明显缺点：一是不同类型计算机的控制字符可能不同；二是不能实现“透明传输”；三是协议效率低。
典型的面向比特型协议有HDLC与PPP协议。

## Slide 22: 3.3.2 面向比特型数据链路层协议—HDLC
HDLC协议产生的背景
1974年IBM公司提出了面向比特型的SDLC协议。
ISO将SDLC修改后的高级数据链路控制（HDLC）协议作为国际标准（ISO 3309）。
目前很多流行的数据链路层协议，如Ethernet帧结构与PPP协议，都是在HDLC基础上修改，或者是取其子集形成的。

## Slide 23: 数据链路的配置方式
基本配置方式：
  平衡配置 两个站都是复合站
  非平衡配置结构分为：点—点连接和点—多点连接。

## Slide 24: 数据链路的数据传送方式
非平衡配置可以有两种数据传送方式：
  正常响应模式（NRM） 主站随时可传，从站必须等待主站探询后才发送数据帧
  异步响应模式（ARM） 主从站随时相互传输数据帧
平衡配置
  异步平衡模式 每个复合站平等地发起数据传输，不需要对方复合站许可

## Slide 25: HDLC控制字段结构

## Slide 26: 4种监控帧的功能
b2 b3 | 帧名 | 功 能
0 0 | RR | 确认序号为N（R）－1及其以前的各帧已经正确接收
1 0 | RNR | 确认序号为N（R）－1及其以前的各帧已经正确接收，暂停接收下一帧
0 1 | REJ | 确认序号为N（R）－1及其以前的各帧已经正确接收，N（R）以后的各帧接收出错
1 1 | SRE | 确认序号为N（R）－1及其以前的各帧已经正确接收，序号为N（R）的帧接收出错

## Slide 27
无编号帧格式与链路控制功能

## Slide 28: HDLC帧数据传输的透明性问题
标志字段F为特定的“01111110”比特序列。
HDLC帧数据存在“透明传输”问题。
为了避免出现这种错误，HDLC协议规定采用“0比特插入/删除方法”

## Slide 29
0比特插入/删除方法

## Slide 30: 3.4 PPP协议
3.4.1 PPP协议的主要特点

## Slide 31
PPP协议的主要特点：
在物理层支持点—点线路连接、全双工通信，支持异步通信或同步通信。
在数据链路层实现PPP数据帧的组帧、传输与拆帧，CRC校验；不使用帧序号，不提供流量控制功能。
通过链路控制协议（LCP）来建立、配置、管理和测试数据链路连接；通过网络控制协议（NCP）来建立和配置不同的网络层协议。
可以用于用户计算机通过Modem与电话线路、ADSL Modem与电话线路，以及HFC传输网中Cable Modem与同轴电缆接入，也可以用于光纤接入。
在网络层支持IP协议与NetWare IPX等多种协议。
广泛应用于主机—路由器、路由器—路由器的连接。

## Slide 32: 3.4.2 PPP协议帧结构
协议（protocol）字段值：
0x0021—表示PPP帧的信息字段是IP分组数据。
0xC021—表示信息字段是PPP协议的LCP数据帧。
0x8021—表示信息字段是PPP帧的NCP数据帧。

## Slide 33
标志字段 F = 0x7E （二进制表示是 01111110）。
地址字段 A 只置为 0xFF。地址字段实际上并不起作用。
控制字段 C 通常置为 0x03。
PPP 是面向字节的，所有的 PPP 帧的长度都是整数字节。

## Slide 34: PPP透明传输问题
当 PPP 用在异步传输时，就使用一种特殊的字符填充法。
  将信息字段中出现的每一个 0x7E 字节转变成为 2 字节序列(0x7D, 0x5E)。
  若信息字段中出现一个 0x7D 的字节, 则将其转变成为 2 字节序列(0x7D, 0x5D)。
  若信息字段中出现 ASCII 码的控制字符（即数值小于 0x20 的字符），则在该字符前面要加入一个 0x7D 字节，同时将该字符的编码加以改变，例：0X03 0X7D,0X23

## Slide 35
当 PPP 用在同步步传输时，就使用0比特填充法。
PPP 协议用在 SONET/SDH 链路时，是使用同步传输（一连串的比特连续传送）。这时 PPP 协议采用零比特填充方法来实现透明传输。
  在发送端，只要发现有 5 个连续 1，则立即填入一个 0。接收端对帧中的比特流进行扫描。每当发现 5 个连续1时，就把这 5 个连续 1 后的一个 0 删除，
PPP透明传输问题

## Slide 36
PPP协议
工作流程

## Slide 37
PPP链路控制帧(LCP)的格式
PPP网络控制帧(NCP)的格式

## Slide 38
认证过程