## Slide 1: 计算机网络
计算机与通信工程学院
周 芳

## Slide 2: 计算机网络
主讲教师：周芳
  email: ustbzhou@126.com
教材：
  计算机网络（第4版）
  ——吴功宜 吴英 清华大学出版社
参考教材：
  计算机网络－自顶向下方法
  ——陈鸣译 机械工业出版社
  计算机网络（第六版）
  ——谢希仁 电子工业出版社

## Slide 3: 第 1 章 计算机网络概述
本章学习要求：
了解：计算机网络的形成与发展过程。
掌握：计算机网络的定义与分类。
掌握：计算机网络的组成与结构的基本概念。
掌握：计算机网络拓扑构型的定义、分类与特点。
掌握：分组交换的基本概念。

## Slide 4
本章知识点结构

## Slide 5: 1.1 计算机网络的形成与发展
第一阶段：计算机网络的形成（20世纪50年代）
  数据通信技术、分组交换概念、ARPANET、TCP/IP协议
第二阶段：互联网的形成与发展（从20世纪90年代初）
  E-mail、FTP、TELNET等应用，NSFNET商业化，Web技术
第三阶段：移动互联网的形成与发展（从20世纪90年代末）
  移动IP技术、无线通信技术、智能设备
第四阶段：物联网的形成与发展（从2010年前后开始）
  Internet、计算机网络、电信通信网与有线电视网的“三网融合”、对等（P2P）网络技术、无线局域网、无线自组网、无线传感器网络、物联网、网络安全的广泛研究和应用

## Slide 6: 1.1.2 计算机网络的形成与发展
1．ARPANET研究
通信网络方案的设计两个基本问题：
网络拓扑结构
数据传输方式

## Slide 7
集中式和非集中式
拓扑构型
分布式网络
拓扑构型

## Slide 8: 分组交换技术的基本设计思路
特点：
  无中心控制节点
  数据分装成多个短的、有固定格式的分组
  存储转发
  路由器根据目的地址，通过路由选择算法选路
  多个分组组合还原成原始数据

## Slide 9: ARPANET设计思想
通信子网结构与分组交换原理示意图

## Slide 10
ARPANET最早四个节点的结构

## Slide 11: 2．TCP/IP协议研究与发展
ARPANET的协议结构

## Slide 12: 3．NSFNET对Internet发展的影响

## Slide 13: 1.1.4 宽带城域网与三网融合技术的发展

## Slide 14: 1.2 计算机网络技术发展的三条主线

## Slide 15: 1.3 计算机网络定义与分类
1.3.1 计算机网络定义
“以相互共享资源的方式互联起来的自治计算机系统的集合”

## Slide 16: 计算机网络主要特征：
组建计算机网络的主要目的是实现计算机资源的共享
互联的计算机系统是自治的系统
联网计算机之间的通信必须遵循共同的网络协议

## Slide 17: 1.3.2 计算机网络的分类方法
计算机网络按照其覆盖的地理范围进行分类，可以很好地反映不同类型网络的技术特征。
按覆盖的地理范围划分，计算机网络可以分为：广域网、城域网、局域网与个人区域网。

## Slide 18: 1.3.3 广域网
广域网具有两个主要的特征：
广域网是一种公共数据网络。
广域网研究的重点是宽带核心交换技术。

## Slide 19
1.3.4 宽带城域网

## Slide 20: 宽带城域网的功能结构

## Slide 21: 宽带城域网网络层次结构

## Slide 22: 1.3.5 局域网
局域网的定义
局域网（LAN）用于将有限范围内（例如一个实验室、一幢大楼、一个校园）的各种计算机、终端与外部设备互联成网。
按照采用的技术、应用范围和协议标准的不同，局域网可以分为共享局域网与交换局域网。

## Slide 23: 局域网主要技术特征
局域网覆盖有限的地理范围，它适用于机关、校园、工厂等有限范围内的计算机、终端与各类信息处理设备连网的需求。
局域网能够提供高数据传输速率（10Mbps～100Gbps）、低误码率的高质量数据传输环境。
局域网一般属于一个单位所有，易于建立、维护与扩展。
决定局域网性能的三个因素是：拓扑、传输介质与介质访问控制方法。
局域网可以用于办公室、家庭个人计算机的接入，园区、企业与学校的主干网络，以及大型服务器集群、存储区域网络、云计算服务器集群的后端网络。

## Slide 24: 1.3.6 个人区域网
随着笔记本计算机、智能手机、PDA、投影仪与信息家电的广泛应用，人们逐渐提出自身附近10m范围内的个人操作空间（POS）移动数字终端设备联网的需求。
由于个人区域网络（PAN）主要是用无线通信技术实现联网设备之间的通信，因此就出现了无线个人区域网络（WPAN）的概念。
目前在无线传感器网络WSN中主要使用的无线通信技术是802.11标准的WLAN、802.15.4标准的无线个人区域网（6LoWPLAN）技术、蓝牙技术、ZigBee技术。

## Slide 25: 无线个人区域网络技术研究的现状
蓝牙技术特点：
开放的规范。
近距离无线通信。
语音和数据传输。
在世界任何地方都能进行通信。
ZigBee技术特点：
IEEE802.15.4标准，早期的名字是HomeRF或FireFly。
近距离、低功耗、低速率、低成本的无线网络技术。
适应于数据采集与控制节点多、数据传输量不大、覆盖面广、造价低的应用领域。
基于ZigBee的无线传感器网络已在家庭网络、安全监控、汽车自动化、消费电器、儿童玩具、医用设备控制、工业控制、无线定位等领域，展现出重要的应用前景。

## Slide 26: 1.4 计算机网络的组成与结构
1.4.1 早期计算机网络组成与结构
从逻辑功能上看，广域网是由资源子网与通信子网等两个部分组成。
资源子网包括：主机与终端、终端控制器、联网外设、各种网络软件与数据资源。
通信子网包括：路由器、各种互联设备与通信线路。

## Slide 27: 1.4.2 ISP的层次结构
用户接入与使用各种网络服务都需要经过Internet服务提供商(ISP)来提供的。
ISP可以分为多个层次。

## Slide 28: 1.4.3 Internet的网络结构

## Slide 29: Internet网络结构的主要特点：
大量的用户计算机与移动终端设备通过符合802.3标准的局域网、802.11标准的无线局域网、802.16标准的无线城域网、无线自组网、无线传感器网络，有线电话交换网、无线3G/4G移动通信网，以及有线电视网接入本地的ISP、企业网或校园网。
ISP将终端用户的计算机汇接到宽带城域网。宽带城域网通过城市宽带出口连接到国家或国际级主干网。
大型主干网是由大量分布在不同地理位置、通过光纤连接的高端路由器构成，提供高带宽的传输服务。
国际或国家级主干网组成Internet的主干网。国际、国家级主干网与地区主干网连接有很多服务器集群，为接入的用户提供各种Internet服务。

## Slide 30: Internet核心交换部分与边缘部分的抽象方法

## Slide 31: 1.5 计算机网络拓扑结构
1.5.1 计算机网络拓扑的定义
理解网络拓扑知识需要注意的问题：
拓扑学是将实体抽象成与其大小、形状无关的“点”，将连接实体的线路抽象成“线”，进而研究“点”、“线”、“面”之间的关系。
计算机网络拓扑是通过网中节点与通信线路之间的几何关系表示网络结构，反映出网络中各实体之间的结构关系。
计算机网络拓扑是指通信子网的拓扑结构。

## Slide 32: 1.5.2 计算机网络拓扑的分类与特点
基本的网络拓扑构型的结构

## Slide 33: 1.6 分组交换技术的基本概念
1.6.1 数据交换方式的分类

## Slide 34: 1.6.2 线路交换的特点
缺点：
不适用于计算机突 发通信
不具备数据存储能力
不具备差错控制能力

## Slide 35
存储转发交换
特点：
  发送的数据与目的地址、源地址、控制信息一起，按照一定的格式组成一个数据单元（报文或报文分组）再发送出去。
  路由器可以动态选择传输路径，可以平滑通信量，线路的利用率高。
  数据单元在通过路由器时需要进行差错处理，可以提高数据传输可靠性。
  路由器可以对不同通信速率的线路进行速率转换。

## Slide 36: 1.6.3 分组交换的特点
报文与报文分组的比较

## Slide 37
报文交换与分组交换的比较
分组优点：
提高路由器检测、出错重传、存储空间利用
动态选择不同路径，减少延迟，提高可靠性

## Slide 38: 1.6.4 数据报方式与虚电路方式
数据报方式

## Slide 39
虚电路方式

## Slide 40: 1.6.5 数据报交换与线路交换的比较
延时的基本概念
延时是描述网络性能的重要参数之一。
网络延时包括发送延时、传播延时、排队延时与处理延时。
发送延时

## Slide 41
传播延时
排队延时

## Slide 42
平均排队时延 D
流量强度( )
1
0
时延
急剧
增大

## Slide 43: 四种时延所产生的地方
1 0 1 1 0 0 1
…
发送器
队列
在链路上产生
传播时延
结点 B
结点 A
在发送器产生传输时延
(即发送时延)
在结点 A 中产生
处理时延和排队时延
数据
链路
总延时=发送延时+传播延时+排队延时+处理延时

## Slide 44: 电路交换过程的总延时组成

## Slide 45
分组交换的总延时组成

## Slide 46
* no response (probe lost, router not replying)
trans-oceanic
link
Three delay:
www.sina.com.cn

## Slide 47: 1.6.6 面向连接服务与无连接服务
通信服务类型
面向连接服务与无连接服务对实现服务的协议的复杂性与传输的可靠性有很大影响。根据主机对数据传输效率和可靠性要求的不同，设计者可以选择面向连接服务或无连接服务。
在网络数据传输的各层（例如物理层、数据链路层、网络层与传输层），都会涉及面向连接服务与无连接服务的问题。物理层、数据链路层、网络层与传输层的通信方式与协议的制定方面都需要事先确定，是采用面向连接的服务，还是无连接服务。采用的通信服务类型不同，通信的可靠性与协议的复杂性也不相同。

## Slide 48: 面向连接服务
面向连接服务数据传输过程必须经过连接建立、连接维护与释放连接的三个阶段。
面向连接服务在数据传输过程中，各个分组不需要携带目的结点的地址。

## Slide 49
无连接服务
在无连接服务中，每个分组都携带完整的目的结点地址，各个分组在系统中是独立传送的。
无连接服务数据传输过程不需要经过连接建立、连接维护与释放连接等三个阶段。
由于无连接服务发送的分组可能经历不同路径发送到目的主机，先发送的分组不一定先到达目的主机，因此在无连接服务的数据分组传输过程中，目的主机接收的分组可能出现乱序、重复与丢失现象。
无连接服务的可靠性不是很好，但是由于省去了很多保证机制，它的通信协议相对简单，通信效率比较高。

## Slide 50
确认和重传机制
面向连接服务与无连接服务对数据传输的可靠性有影响，但是数据传输的可靠性一般通过确认和重传机制保证。
确认是指目的主机在接收到每个分组后，要求向源主机发送正确接收分组的确认信息。
如果发送主机在规定的时间内没有接收到确认信息，就会认为该数据分组发送失败，这时源主机会重新发送该数据分组。
确认和重传机制可以提高数据传输的可靠性，但是需要制定较为复杂的确认和重传协议，并且要增加网络通信负荷与占用网络带宽。

## Slide 51
服务类型与服务质量

## Slide 52: 网络体系结构的基本概念
2.1.1 网络协议的基本概念
协议是一组控制数据交互过程的通信规则。
网络协议的三要素
语义—解释控制信息每个部分的意义，规定了需要发出 何种控制信息，以及完成的动作与做出什么样的响应。
语法—用户数据与控制信息的结构与格式，以及数据出现的顺序。
时序—对事件发生顺序的详细说明。

## Slide 53: 2.1.2 协议、层次、接口与体系结构的基本概念

## Slide 54: 协议（protocol）
协议是一种通信规则，要保证邮政通信系统的正常和有序地运行，就必须制定和执行各种通信规则。

## Slide 55: 层次（Layer）
层次结构是处理计算机网络问题最基本方法。
对于一些难以处理的复杂问题，通常是采用分解为若干个容易处理的、小一些的问题，“化整为零，分而治之”的方法去解决。

## Slide 56: 接口（interface）
接口是同一主机内相邻层之间交换信息的连接点。
同一主机的相邻层之间存在着明确规定的接口，相邻层之间通过接口来交换信息。
低层通过接口向高层提供服务。
只要接口条件不变、低层功能不变，实现低层协议的技术的变化，不会影响整个系统的工作。

## Slide 57: 网络体系结构（network architecture）
网络体系结构是网络层次结构模型与各层协议的集合。
网络体系结构对计算机网络应该实现的功能进行精确定义。
网络体系结构是抽象的，而实现网络协议的技术是具体的。

## Slide 58: 2.1.3 网络体系结构的研究方法
网络体系结构采用层次结构方法的优点：
各层之间相互独立
灵活性好
易于实现和标准化

## Slide 59: 2.2 OSI参考模型
2.2.1 OSI参考模型的基本概念

## Slide 60: OSI参考模型层次划分的原则：
网中各主机都具有相同的层次。
不同主机的同等层具有相同的功能。
同一主机内相邻层之间通过接口通信。
每层可以使用下层提供的服务，并向其上层提供服务。
不同主机的同等层通过协议来实现同等层之间的通信。

## Slide 61: 物理层（Physical Layer）
物理层是OSI参考模型的最低层。
物理层利用传输介质为通信的网络主机之间建立、管理和释放物理连接，实现比特流的透明传输，为数据链路层提供数据传输服务。
物理层的数据传输单元是比特（bit）。

## Slide 62: 数据链路层（Data Link Layer）
数据链路层的低层是物理层，相邻高层是网络层。
数据链路层在物理层基础上，通过建立数据链路连接，采用差错控制与流量控制方法，使有差错的物理线路变成无差错的数据链路。
数据链路层的数据传输单元是帧。

## Slide 63: 网络层（Network Layer）
网络层相邻的低层是数据链路层，高层是传输层。
网络层通过路由选择算法为分组通过通信子网选择最适当的传输路径，实现流量控制、拥塞控制与网络互联的功能。
网络层的数据传输单元是分组。

## Slide 64: 传输层（Transport Layer）
传输层相邻的低层是网络层，高层是会话层。
传输层为分布在不同地理位置计算机的进程通信提供可靠的端—端连接与数据传输服务。
传输层向高层屏蔽了低层数据通信的细节。
传输层的数据传输单元是报文。

## Slide 65: 会话层（Session Layer）
会话层相邻的低层是传输层，高层是表示层。
会话层负责维护两个会话主机之间连接的建立、管理和终止，以及数据的交换。

## Slide 66: 表示层（Presentation Layer）
表示层相邻的低层是会话层，高层是应用层。
表示层负责通信系统之间的数据格式变换、数据加密与解密、数据压缩与恢复。

## Slide 67: 应用层（Application Layer）
应用层是参考模型的最高层。
应用层实现协同工作的应用程序之间的通信过程控制。

## Slide 68: 2.2.4 OSI环境中的数据传输过程
OSI环境

## Slide 69
OSI环境中数据传输过程

## Slide 70: 2.3 TCP/IP参考模型
2.3.1 TCP/IP参考模型的研究
TCP/IP协议的特点
开放的协议标准。
独立于特定的计算机硬件与操作系统。
独立于特定的网络硬件，可以运行在局域网、广域网，更适用于Interne。
统一的网络地址分配方案，所有网络设备在Internet中都有唯一的IP地址。
标准化的应用层协议，可以提供多种拥有大量用户的网络服务。

## Slide 71: 2.3.2 TCP/IP参考模型各层的功能
TCP/IP 参考模型与OSI参考模型层次对应关系

## Slide 72: TCP/IP各层的主要功能
主机—网络层
TCP/IP参考模型的最低层，它负责通过网络发送和接收IP分组。
主机—网络层并没有规定具体的协议，它采取开放的策略，允许使用广域网、局域网与城域网的各种协议。
任何一种流行的低层传输协议都可以与TCP/IP协议互联网络层接口。这正体现了TCP/IP协议体系的开放性、兼容性的特点，也是TCP/IP协议成功应用的基础。

## Slide 73
互联网络层
TCP/IP参考模型互联网络层的协议是IP协议。
IP协议是一种不可靠、无连接的数据报传送服务协议，它提供的是一种“尽力而为”（best-effort）的服务。
互联网络层的协议数据单元是IP分组。

## Slide 74: 传输层
负责在会话进程之间建立和维护端—端连接，实现网络环境中分布式进程通信。
定义了两种不同的协议：TCP与UDP。
TCP是一种可靠的、面向连接、面向字节流（byte stream）的传输层协议。TCP协议提供比较完善的流量控制与拥塞控制功能。
UDP是一种不可靠的、无连接的传输层协议。

## Slide 75: 应用层
TCP/IP应用层基本的协议主要是：
远程登录协议（TELNET）
文件传输协议（FTP）
简单邮件传输协议（SMTP）
超文本传输协议（HTTP）
域名服务（DNS）协议
简单网络管理协议（SNMP）
动态主机配置协议（DHCP）

## Slide 76: 2.4 OSI参考模型与TCP/IP参考模型的比较
2.4.1 对OSI参考模型的评价
会话层很少使用，表示层几乎是空的。数据链路层与网络层有很多子层插入，每个子层都有不同的功能。
将“服务”与“协议”的定义相结合，这就使参考模型结构变得相当复杂，实现起来很困难。
寻址、流量与差错控制在多个层次中重复出现，系统运行效率低。
参考模型的设计不适应于计算机与软件的工作方式。
参考模型与协议结构复杂，实现周期长，运行效率低，缺乏市场与商业推动力，这是它没有能够达到预期目标的主要原因。

## Slide 77: 2.4.2 对TCP/IP参考模型的评价
TCP/IP参考模型在服务、接口与协议的区别上不很清楚。按照软件工程的思想，一个好的软件系统设计应该将功能与实现方法区分开，TCP/IP参考模型恰恰没有做到这点。
TCP/IP参考模型的主机—网络层本身并不是实际的一层，它定义了网络层与数据链路层的接口。物理层与数据链路层的划分是必要和合理的，一个好的参考模型应该将它们区分开，而TCP/IP参考模型恰恰也没有做到这点。

## Slide 78: 2.5 网络与Internet协议标准化组织与管理机构
2.5.1 网络协议标准化组织
国际电信联盟（ITU）
电子工业协会（EIA）
国际标准化组织（ISO）
电气电子工程师协会（IEEE）

## Slide 79: 2.5.2 RFC文档、Internet草案与Internet协议标准
任何研究人员都可以提交RFC(Request For Comments)文档，按时间先后顺序编号，更新后的文档在文中指出老编号的文档陈旧。一种网络协议可能会出现很多相关的RFC文档。
Internet标准的制定需要经过四个阶段：
  因特网草案(Internet Draft) ——这个阶段还不是 RFC 文档。
    建议标准(Proposed Standard) ——从这个阶段开始就成为 RFC 文档。
    草案标准(Draft Standard)
    因特网标准(Internet Standard)
RFC文档有3种形式：实验性文档、信息性文档与历史性文档。

## Slide 80: 各种RFC之间的关系
因特网草案
建议标准
草案标准
因特网标准
历史的 RFC
实验的 RFC
提供信息的 RFC
6 种 RFC

## Slide 81: 2.5.3 Internet管理机构