## Slide 1: 第5章 网络层

## Slide 2
本章学习要求
理解： 网络层与网络互联的基本概念。
掌握： IPv4协议的基本内容。
掌握： IP地址、路由算法与路由协议的基本概念。
掌握： 地址解析ARP的基本概念与方法。
掌握： 路由器与第三层交换的基本概念。
掌握： IPv6协议的基本内容。
掌握： 移动IP的基本概念。
掌握： ICMP与IGMP协议的基本概念。
掌握： MPLS协议与虚拟专网VPN的基本概念。

## Slide 3: 本章知识点结构

## Slide 4: 5.1 网络层与IP协议
5.1.1 网络层基本概念
网络层通过路由选择算法，为IP分组从源主机到目的主机选择一条合适的传输路径，为传输层端—端数据传输提供服务。
各种应用层协议
网络接口层
(HTTP, FTP, SMTP 等)
物理硬件
运输层
TCP, UDP
应用层
ICMP
IP
RARP
ARP
与各种网络接口
网络层
（网际层）
IGMP

## Slide 5: 5.1.2 IP协议的发展与演变

## Slide 6: 5.2 IPv4协议的基本内容
5.2.1 IP协议的主要特点
IP协议是一种无连接、不可靠的分组传送服务的协议
IP协议是针对源主机—路由器、路由器—路由器、路由器—目的主机之间的数据传输的点—点的网络层通信协议。
IP协议提供的是一种 “尽力而为（best-effort）”的服务。

## Slide 7
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机
H1
主机 H2
R1
R4
R5
R2
R3
R1
R2
R3
H1
R5
H2
R4
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
直接交付
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
分组在互联网中的传送

## Slide 8
IP协议屏蔽了互联的网络在数据链路层、物理层协议与实现技术上的差异

## Slide 9: IP 数据报的首部
TCP 报文
IP 数据报
MAC 帧
应用层数据
首部
首部
尾部
首部
链路层及以下
使用硬件地址
硬件地址
网络层及以上
使用 IP 地址
IP 地址

## Slide 10: 5.2.2 IPv4分组格式

## Slide 11
版本字段
版本字段长度为4位。
版本字段值为4，表示IPv4；版本字段值为6，表示IPv6。
协议字段
协议字段长度为8位。
表示使用IP协议的高层协议类型。
协议字段值 | 高层协议类型
1 | ICMP
2 | IGMP
6 | TCP
8 | EGP
17 | UDP
41 | IPv6
89 | OSPF

## Slide 12
分组头长度字段
长度为4位，它定义了以4字节为一个单位的分组头的长度。
分组头中除IP选项字段与填充字段之外，其他各项是定长。
分组头长度字段最小值为5，最大长度为15。
总长度字段
总长度字段长度为16位，定义以字节为单位的分组总长度，是分组头长度与数据长度之和。
总长度字段长度为16位，它能表示的IP分组最大长度为65535（216－1）字节，其中包括分组头长度。
IP分组中高层协议的数据长度等于分组的总长度减去分组头长度。

## Slide 13
服务类型字段
服务类型（service type）字段的长度为8位，用于指示路由器如何处理该分组。
RFC791规定：
  服务类型由4位的服务类型（TOS）字段与3位的优先级（字段构成，1位的保留位。
  服务类型参数（TOS）位有4位，每位分别表示：D（延迟）、T（吞吐量）、R（可靠性）与C（成本）。
  每位取0或1两个可能的取值。
  每个服务类型参数4位组合中，最多只能有一位的值为1，其他3个位的值则为0。
1998重新定义，只有IPV4使用区分服务才起作用。

## Slide 14
生存时间（TTL）
生存时间TTL用来设定分组在Internet中的“寿命”，它通常是用转发分组最多的路由器跳数（hop）来度量。
生存时间TTL的初始值由源主机设置，经过一个路由器转发之后，TTL值减1。
当TTL的值为0时，丢弃分组并发送ICMP报文通知源主机。

## Slide 15
头部校验和字段
头校验和字段长度为8位。
设置头校验和是为了保证分组头部数据完整性。
IP分组只对分组头进行校验，不包括分组数据。
IP分组头之外的部分属于高层数据，高层数据都会有相应的校验字段，IP分组不对高层数据进行校验。
每经过一个路由器，IP分组头都要改变一次，数据部分并不改变。设置头校验和只对变化部分进行校验是合理的，可以减少路由器对每个接收分组的处理时间，提高路由器的运行效率。

## Slide 16
校验和计算方法

## Slide 17
地址字段
分组头中最简单的部分是地址字段。
地址字段包括源地址与目的地址。
源地址与目的地址字段长度都是32位，分别表示发送分组的源主机与接收分组的目的主机的IP地址。
在分组的整个传输过程中，无论采用什么样的传输路径或如何分片，源地址与目的地址始终保持不变。

## Slide 18
IP分组的分片与组装

## Slide 19
IP分组的分片与组装
在IP分组头中，与分组的分片与组装相关的字段有：标识、标志与片偏移。
IP分组的最大长度为65535个字节。

## Slide 20
分片方法的例子

## Slide 21
分片与字段标识、标志与片偏移

## Slide 22
设置IP分组头部选项的主要目的
设置IP分组头选项主要用于控制与测试。
所有实现IP协议的硬件或软件都应该能够处理分组头选项。
选项的最大长度为40字节，如果用户使用的选项长度不是4字节的整数倍，需要添加填充位，补成4字节的整数倍。
分组头选项由选项码、长度与选项数据等3部分组成。
选项码用于确定该选项的具体功能，例如源路由、记录路由、时间戳等。长度表示出选项数据的大小。

## Slide 23
源路由选项
源路由是指由发送分组的源主机制定的传输路径，用来区别由路由器通过路由选择算法确定的路径。
源路由分为严格源路由（SRR）与松散源路由（LRR）。
严格源路由规定分组要经过的路径上每个路由器，相邻路由器之间不能插入其他路由器，并且经过的路由器顺序不能改变。
松散源路由规定分组一定要经过的路由器，但不是一条完整的传输路径，中途可以经过其他路由器。
记录路由选项
记录路由是将分组经过的每个路由器IP地址记录下来。
记录路由选项常用于网络测试。

## Slide 24
时间戳（TS）选项
时间戳可以记录分组经过每个路由器的本地时间。
时间戳采用格林威治时间，单位是毫秒。
网络管理员可以利用它追踪路由器的运行状态，分析网络吞吐率、拥塞与负荷情况等。

## Slide 25: 5.3 IPv4地址
5.3.1 IP地址的基本概念

## Slide 26: 5.3.2 标准分类IP地址
几个概念：
名字、地址、路径
MAC地址与IP地址
IP地址与网络接口

## Slide 27: IP地址分配：
连接到Internet的每一个主机（计算机或路由器）至少有一个IP地址。
IP地址是分配给网络接口的。
多归属主机可以有多个IP地址。
一个网络接口也可以分配多个IP地址。
网桥、Ethernet交换机、集线器Hub属于数据链路层设备，使用MAC地址，不属于网络层设备，不分配IP地址。

## Slide 28
标准分类的IP地址

## Slide 29: 点十进制记法
10000000000010110000001100011111
机器中存放的 IP 地址
是 32 位 二进制代码
10000000 00001011 00000011 00011111
每隔 8 位插入一个空格
能够提高可读性
采用点分十进制记法
则进一步提高可读性
128.11.3.31
128 11 3 31
将每 8 位的二进制数
转换为十进制数

## Slide 30: 特殊IP地址
直接广播地址：A类、B类与C类IP地址中主机号是全1的IP地址
  如191.1.255.255，路由器将这个分组以广播方式发送给特定网络191.1.0.0的所有主机
受限广播地址：网络号与主机号为全1的IP地址（255.255.255.255）
  路由器不向外转发这个分组，以广播方式发送给本网络中全部主机
“这个网络上的特定主机”地址：网络号是全0（如0.0.0.25）
  路由器不向外转发这个分组，直接交付给本网络中主机号为25的主机
回送地址：127.0.0.0是回送地址
  网络软件测试和本地进程间通信

## Slide 31: 专用IP地址
类 | 网络号 | 总数
A | 10. | 1
B | 172.16～172.31 | 16
C | 192.168.0～192.168.255 | 256
保留的专用地址

## Slide 32: 5.3.3 划分子网的三级地址结构
标准分类的IP地址存在的主要问题：
  IP 地址空间的有效利用率
  路由器的工作效率 给每一个物理网络分配一个网络号会使路由表变得太大因而使网络性能变坏。
子网的概念
基本思想：借用主机号的一部分作为子网的子网号，划分出更多的子网IP地址，而对于外部路由器的寻址没有影响。
两级的 IP 地址变成为三级的 IP 地址

## Slide 33: 划分子网的地址结构
从主机号借用若干个位作为子网号 subnet-id，而主机号 host-id 也就相应减少了若干个位。
IP地址 ::= {<网络号>, <子网号>, <主机号>}
同一个子网中所有主机必须使用相同的网络号和子网号
子网的概念可以用于A类、B类或C类IP地址
子网的距离必须很近，是一个组织或单位内部的事，既不用向ICANN申请，也不需改变任何外部路由器的数据库

## Slide 34: 一个未划分子网的 B 类网络145.13.0.0
…
…
…
145.13.3.10
145.13.3.11
145.13.3.101
145.13.7.34
145.13.7.35
145.13.7.56
145.13.21.23
145.13.21.9
145.13.21.8
所有到网络 145.13.0.0的分组均到达此路由器
我的网络地址
是 145.13.0.0
R1
R3
R2
网络
145.13.0.0

## Slide 35: 划分为三个子网后对外仍是一个网络
145.13.3.10
145.13.3.11
145.13.3.101
145.13.7.34
145.13.7.35
145.13.7.56
145.13.21.23
145.13.21.9
145.13.21.8
…
…
…
子网 145.13.21.0
子网 145.13.3.0
子网
145.13.7.0
所有到达网络 145.13.0.0
的分组均到达
此路由器
网络
145.13.0.0
R1
R3
R2

## Slide 36
问题：如何从IP地址中提取子网号？
标准IP地址，从结构（数值）上很容易判定。
划分子网后，从一个 IP 数据报的首部并无法判断源主机或目的主机所连接的网络是否进行了子网划分。
子网掩码(subnet mask)可以找出 IP 地址中的子网部分。
子网掩码的概念

## Slide 37
标准A类、B类或C类地址掩码

## Slide 38: IP 地址的各字段和子网掩码
145 . 13 .
3 . 10
两级 IP 地址
子网号为 3 的网络的网络号
三级 IP 地址
主机号
子网掩码
net-id
host-id
子网的
网络地址
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0
net-id
subnet-id
host-id
145 . 13 .
145 . 13 . 3
3 . 10

## Slide 39: (IP 地址) AND (子网掩码) =网络地址
网络号 net-id
主机号 host-id
两级 IP 地址
网络号
三级 IP 地址
主机号
net-id
host-id
subnet-id
子网号
子网掩码
子网的
网络地址
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
net-id
subnet-id
0
逐位进行 AND 运算

## Slide 40: 子网掩码是一个重要属性
子网掩码是一个网络或一个子网的重要属性。
路由器在和相邻路由器交换路由信息时，必须把自己所在网络（或子网）的子网掩码告诉相邻路由器。
路由器的路由表中的每一个项目，除了要给出目的网络地址外，还必须同时给出该网络的子网掩码。
若一个路由器连接在两个子网上就拥有两个网络地址和两个子网掩码。

## Slide 41: 【例】已知 IP 地址是 141.14.72.24，子网掩码是 255.255.192.0。试求网络地址。
141 . 14 . 0 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
(a) 点分十进制表示的 IP 地址
(c) 子网掩码是 255.255.192.0
0 0 0 0 0 0 0 0
141 . 14 .
72 . 24
141 . 14 .
64 . 0
. 0
0 1 0 0 1 0 0 0
141 . 14 .
. 24
(b) IP 地址的第 3 字节是二进制
(d) IP 地址与子网掩码逐位相与
(e) 网络地址（点分十进制表示）

## Slide 42: 【例】在上例中，若子网掩码改为255.255.224.0试求网络地址，讨论所得结果。
141 . 14 . 0 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
(a) 点分十进制表示的 IP 地址
(c) 子网掩码是 255.255.224.0
0 0 0 0 0 0 0 0
141 . 14 .
72 . 24
141 . 14 .
64 . 0
. 0
0 1 0 0 1 0 0 0
141 . 14 .
. 24
(b) IP 地址的第 3 字节是二进制
(d) IP 地址与子网掩码逐位相与
(e) 网络地址（点分十进制表示）
不同的子网掩码得出相同的网络地址。
但不同的掩码的效果是不同的。

## Slide 43
一个B类地址划分为64个子网的例子

## Slide 44
子网规划与地址空间划分的基本方法
假设一个校园网对一个B类地址156.26.0.0进行子网划分，该校园网由近210个局域网组成。
划分方案：
  划分子网号的长度为8位（可划分的子网最大为254>210，子网地址号和主机号不能全0和全1），子网掩码为255.255.255.0。
  校园可用的IP地址：
    子网1:156.26.1.1 ~ 156.26.1.254
    子网1:156.26.2.1 ~ 156.26.2.254
    子网1:156.26.3.1 ~ 156.26.3.254
    …
    子网1:156.26.254.1 ~ 156.26.254.254

## Slide 45
可变长度子网掩码（VLSM）技术
1987 年，RFC 1009 就指明了在一个划分子网的网络中可同时使用几个不同的子网掩码。使用变长子网掩码 VLSM (Variable Length Subnet Mask)可进一步提高 IP 地址资源的利用率。

## Slide 46: 5.3.4 无类别域间路由CIDR
在 VLSM 的基础上又进一步研究出无分类编址方法，它的正式名字是无分类域间路由选择 CIDR (Classless Inter-Domain Routing)。
CIDR 消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念，因而可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间。
CIDR使用各种长度的“网络前缀”(network-prefix)来代替分类地址中的网络号和子网号。
IP 地址从三级编址（使用子网掩码）又回到了两级编址。

## Slide 47: CIDR无分类的两级编址
无分类的两级编址的记法是：
IP地址 ::= {<网络前缀>, <主机号>}
CIDR 还使用“斜线记法”(slash notation)，它又称为CIDR记法，即在 IP 地址后面加上一个斜线“/”，然后写上网络前缀所占的位数（这个数值对应于三级编址中子网掩码中 1 的个数）。
CIDR 把网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成“CIDR 地址块”。

## Slide 48: CIDR 地址块
128.14.32.0/20 表示的地址块共有 212 个地址（因为斜线后面的 20 是网络前缀的位数，所以这个地址的主机号是 12 位）。
  这个地址块的起始地址是 128.14.32.0。
  在不需要指出地址块的起始地址时，也可将这样的地址块简称为“/20 地址块”。
  128.14.32.0/20 地址块的最小地址：128.14.32.0
  128.14.32.0/20 地址块的最大地址：128.14.47.255
  全 0 和全 1 的主机号地址一般不使用。

## Slide 49: 128.14.32.0/20 表示的地址（212 个地址）
10000000 00001110 00100000 00000000
10000000 00001110 00100000 00000001
10000000 00001110 00100000 00000010
10000000 00001110 00100000 00000011
10000000 00001110 00100000 00000100
10000000 00001110 00100000 00000101
10000000 00001110 00101111 11111011
10000000 00001110 00101111 11111100
10000000 00001110 00101111 11111101
10000000 00001110 00101111 11111110
10000000 00001110 00101111 11111111


所有地址
的 20 位
前缀都是
一样的
最小地址
最大地址

## Slide 50: CIDR 记法的其他形式
例：10.0.0.0/10 可简写为 10/10，也就是把点分十进制中低位连续的 0 省略，10.0.0.0/10 隐含地指出 IP 地址 10.0.0.0 的掩码是 255.192.0.0。此掩码可表示为
11111111 11000000 00000000 00000000
255
192
0
0
掩码中有 10 个连续的 1
CIDR 虽然不使用子网了，但仍然使用“掩码”这一名词（但不叫子网掩码）。
对于 /20 地址块，它的掩码是 20 个连续的 1。 斜线记法中的数字就是掩码中1的个数。

## Slide 51: CIDR 记法的其他形式
10.0.0.0/10 可简写为 10/10，也就是将点分十进制中低位连续的 0 省略。
10.0.0.0/10 相当于指出 IP 地址 10.0.0.0 的掩码是 255.192.0.0，即
11111111 11000000 00000000 00000000
网络前缀的后面加一个星号 * 的表示方法
如 00001010 00*，在星号 * 之前是网络前缀，而星号 * 表示 IP 地址中的主机号，可以是任意值。

## Slide 52
CIDR地址块的应用

## Slide 53
划分CIDR地址块后的校园网结构

## Slide 54
CIDR及对应
的掩码
CIDR | 对应的掩码
/8 | 255.0.0.0
/9 | 255.128.0.0
/10 | 255.192.0.0
/11 | 255.224.0.0
/12 | 255.240.0.0
/13 | 255.248.0.0
/14 | 255.252.0.0
/15 | 255.254.0.0
/16 | 255.255.0.0
/17 | 255.255.128.0
/18 | 255.255.192.0
/19 | 255.255.224.0
/20 | 255.255.240.0
/21 | 255.255.248.0
/22 | 255.255.252.0
/23 | 255.255.254.0
/24 | 255.255.255.0
/25 | 255.255.255.128
/26 | 255.255.255.192
/27 | 255.255.255.224
/28 | 255.255.255.240
/29 | 255.255.255.248
/30 | 255.255.255.252

## Slide 55: 5.3.5 网络地址转换NAT
NAT的背景：
研究NAT的目的
  缓解IP地址短缺
  网络安全，隐藏内部网络地址
动态NAT与静态NAT
  IP地址池
NAT与NAPT
  NAT：专用IP地址和全局IP地址转换
  NAPT：专用IP地址和全局IP地址转换的同时进行TCP和UDP端口号转换

## Slide 56: 5.3.5 网络地址转换NAT
ISP使用NAT技术的结构示意图
网络地址转换 NAT 方法
于1994年提出。
需要在专用网连接到因特网的路由器上安装 NAT 软件。装有 NAT 软件的路由器叫做 NAT路由器，至少有一个有效的外部全球地址 IPG。
所有使用本地地址的主机在和外界通信时都要在 NAT 路由器上将其本地地址转换成 IPG 才能和因特网连接。

## Slide 57
NAT工作过程示意图
内部主机 X 用本地地址 IPX 和因特网上主机 Y 通信所发送的数据报必须经过 NAT 路由器。
NAT 路由器将数据报的源地址 IPX 转换成全球地址 IPG，但目的地址 IPY 保持不变，然后发送到因特网。
NAT 路由器收到主机 Y 发回的数据报时，知道数据报中的源地址是 IPY 而目的地址是 IPG。
根据 NAT 转换表，NAT 路由器将目的地址 IPG 转换为 IPX，转发给最终的内部主机 X。

## Slide 58
网络地址转换方法的评价:
NAT违反了IP设计的初衷，使IP变为面向连接；在网络层IP地址转换的同时转换传输层端口号，违反不同层次之间相互独立的原则
有些应用层协议将IP地址插入到正文，则NAT协议要根据不同应用层协议做调整
P2P的文件共享和语音共享时建立在IP基础上，NAT的存在使得P2P实现出现困难

## Slide 59: 5.4 路由选择算法与分组交付
5.4.1 分组交付和路由选择的基本概念
分组交付的基本概念

## Slide 60
评价路由选择的依据:
算法必须是正确、稳定和公平的
算法应该尽量简单
算法必须能够能够适应网络拓扑和通信量的变化
算法应该是最佳的
所谓“最佳”只能是相对于某一种特定要求下得出的较为合理的选择而已。实际的路由选择算法，应尽可能接近于理想的算法。
路由选择是个非常复杂的问题
  它是网络中的所有结点共同协调工作的结果。
  路由选择的环境往往是不断变化的，这种变化有时无法事先知道。

## Slide 61
路由选择算法的主要参数
跳数（hop count）：一个分组从源主机到达目的主机的
路径上，转发分组的路由器数量。
带宽（bandwidth）：链路的传输速率。
延时（delay）：一个分组从源主机到达目的主机花费的
时间。
负载（load）：通过路由器或线路的单位时间通信量。
可靠性（reliability）：传输过程中的分组丢失率。
开销（overhead）：传输过程中的耗费，通常与所使用的
链路长度、数据速率、链路容量、安
全、传播延时与费用等因素相关。

## Slide 62
路由选择算法的分类
静态路由表
静态路由表是由人工方式建立。
简单和开销较小，但不能及时适应网络状态的变化。
动态路由表
大型互联网络通常采用动态路由表。
在网络系统运行时，系统将自动运行动态路由选择协议，建立路由表。
当互联网络结构变化时，动态路由选择协议就会自动更新所有路由器中的路由表。
不同的网络需要选择不同的动态路由选择协议。

## Slide 63
路由表的生成与使用
收到目的地址202.1.1.2/24
收到目的地址202.1.2.2/24
收到目的地址202.1.3.2/24
收到目的地址202.1.4.3/24
收到目的地址128.12.8.20/18

## Slide 64
(1) 从收到的分组的首部提取目的 IP 地址 D。
(2) 先用各网络的子网掩码和 D 逐位相“与”，看是否和相应的网络地址匹配。若匹配，则将分组直接交付；否则就是间接交付，执行(3)。
(3) 若路由表中有目的地址为 D 的特定主机路由，则将分组传送给指明的下一跳路由器；否则，执行(4)。
(4) 对路由表中的每一行的子网掩码和 D 逐位相“与”，若其结果与该行的目的网络地址匹配，则将分组传送给该行指明的下一跳路由器；否则，执行(5)。
(5) 若路由表中有一个默认路由，则将分组传送给路由表所指明的默认路由器；否则，执行(6)。
(6) 报告转发分组出错。
路由表转发分组的基本流程

## Slide 65
讨论：
一个分组在逐跳转发过程中，分组头中源IP地址与目的IP地址是不变的，但是封装IP分组的MAC帧的源MAC地址与目的地址是变化的。

## Slide 66
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
硬件地址
路由器 R2
HA2
IP1
IP2
局域网
局域网
局域网
IP1
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
HA2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的互联网
MAC 帧
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
从 HA1 到 HA3
从 HA4 到 HA5
从 HA6 到 HA2
MAC 帧
MAC 帧
IP 数据报
从虚拟的 IP 层上看 IP 数据报的流动

## Slide 67
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
硬件地址
路由器 R2
HA2
IP1
IP2
局域网
局域网
局域网
IP1
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
HA2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的互联网
MAC 帧
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
从 HA1 到 HA3
从 HA4 到 HA5
从 HA6 到 HA2
MAC 帧
MAC 帧
IP 数据报
在链路上看 MAC 帧的流动

## Slide 68
IP1
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
HA2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的互联网
MAC 帧
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
从 HA1 到 HA3
从 HA4 到 HA5
从 HA6 到 HA2
MAC 帧
MAC 帧
IP 数据报
在 IP 层抽象的互联网上只能看到 IP 数据报
图中的 IP1→IP2 表示从源地址 IP1 到目的地址 IP2
两个路由器的 IP 地址并不出现在 IP 数据报的首部中

## Slide 69
IP1
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
HA2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的互联网
MAC 帧
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
从 HA1 到 HA3
从 HA4 到 HA5
从 HA6 到 HA2
MAC 帧
MAC 帧
IP 数据报
路由器只根据目的站的 IP 地址的网络号进行路由选择

## Slide 70
IP1
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
HA2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的互联网
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
MAC 帧
从 HA1 到 HA3
从 HA4 到 HA5
从 HA6 到 HA2
MAC 帧
MAC 帧
IP 数据报
在具体的物理网络的链路层
只能看见 MAC 帧而看不见 IP 数据报

## Slide 71
 | 网络层，IP数据报首部地址 |  | 数据链路层，MAC帧首部地址 | 
 | 源地址 | 目的地址 | 源地址 | 目的地址
H1 R1 | IP1 | IP2 | HA1 | HA3
R1 R2 | IP1 | IP2 | HA4 | HA5
R2 H2 | IP1 | IP2 | HA6 | HA2
IP1
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
HA2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的互联网
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
MAC 帧
从 HA1 到 HA3
从 HA4 到 HA5
从 HA6 到 HA2
MAC 帧
MAC 帧
IP 数据报

## Slide 72
IP路由汇聚
最长前缀匹配原则
路由汇聚是减少路由表项数量的重要手段。
路由表项由“网络前缀”和“下一跳地址”组成。
路由选择是选择具有最长网络前缀的路由的过程，这就是“最长前缀匹配”的路由选择原则。
  在查找路由表时可能会得到不止一个匹配结果，应从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由：最长网络前缀匹配
  网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体(more specific) 。

## Slide 73: 最长前缀匹配举例
收到的分组的目的地址 D = 206.0.71.128
路由表中的项目：206.0.68.0/22 （ISP）
206.0.71.128/25 （四系）
查找路由表中的第 1 个项目
AND D = 206. 0. 01000100. 0
第 1 个项目 206.0.68.0/22 的掩码 M 有 22 个连续的 1。
M = 11111111 11111111 11111100 00000000
因此只需把 D 的第 3 个字节转换成二进制。
M = 11111111 11111111 11111100 00000000
206. 0. 01000100. 0
与 206.0.68.0/22 匹配

## Slide 74: 最长前缀匹配举例（绪）
再查找路由表中的第 2 个项目
AND D = 206. 0. 71. 10000000
第 2 个项目 206.0.71.128/25 的掩码 M 有 25 个连续的 1。
M = 11111111 11111111 11111111 10000000
因此只需把 D 的第 4 个字节转换成二进制。
M = 11111111 11111111 11111111 10000000
206. 0. 71. 10000000
与 206.0.71.128/25 匹配
选择两个匹配的地址中更具体的一个 206.2.71.128/25，即选择最长前缀的地址。

## Slide 75
CIDR的路由汇聚过程示意图

## Slide 76
路由器RG的路由表
路由器 | 输出接口
156.26.63.240/30 | S0（直接连接）
156.26.63.244/30 | S1（直接连接）
156.26.63.0/28 | S0
156.26.63.16/28 | S1
156.26.0.0/24 | S0
156.26.1.0/24 | S0
156.26.2.0/24 | S0
156.26.3.0/24 | S0
156.26.56.0/24 | S1
156.26.57.0/24 | S1
156.26.58.0/24 | S1
156.26.59.0/24 | S1

## Slide 77
汇聚后的路由器RG的路由表
路由器 | 输出接口
156.26.63.240/30 | S0（直接连接）
156.26.63.244/30 | S1（直接连接）
156.26.63.0/28 | S0
156.26.63.16/28 | S1
156.26.0.0/22 | S0
156.26.56.0/22 | S1

## Slide 78: 5.4.2 路由表的建立、更新与路由选择协议
解决Internet路由选择协议的基本思路
在结构如此复杂的Internet环境中，试图建立一个能适用于整个Internet环境的全局性的路由选择算法是不切实际的。在路由选择问题上也必须采用分层的思路，以“化整为零”、“分而治之”的办法来解决这个很复杂的问题。
路由选择算法与路由选择协议是有区别的。
设计路由选择算法的目标是生成路由表，为路由器转发IP分组找出适当的下一跳路由器。
设计路由选择协议的目标是实现路由表中路由信息的动态更新。

## Slide 79
自治系统的基本概念
自治系统的核心是路由选择的“自治”。
一个自治系统内部路由器之间能够使用动态的路由选择协议，及时地交换路由信息，精确地反映自治系统网络拓扑的当前状态。
自治系统内部的路由选择称为域内路由选择；自治系统之间的路由选择称为域间路由选择。
对应于自治系统的结构，路由选择协议也分为两大类： 内部网关协议（IGP）、外部网关协议（EGP）。

## Slide 80
自治系统与IGP、EGP之间的关系

## Slide 81: 从路由器获得信息的来源考虑
路由器获得的是全局还是局部信息?
全局:
  所有路由器能看到整个网络的拓扑结构和链路状态
  “链路状态” 算法----OSPF路由协议
局部:
  路由器只知道相邻的路由器和相邻链路的代价
  通过迭代计算，邻居之间交换信息得到其他路由器的间接信息
  “距离向量” 算法-----RIP路由协议

## Slide 82: 距离向量算法
Bellman-Ford 公式：
dx(y) = min {c(x,v) + dv(y) }
dx(y) ：定义为x到y的最小代价的路径的值
c(x,v)：定义为端点为x，v的边的代价
X计算所有和x相连的边的权值，取使得dx(y)最小的结点v，加入到最短路径中。
v

## Slide 83: 距离向量算法例：
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
dv(z) = 5, dx(z) = 3, dw(z) = 3
du(z) = min { c(u,v) + dv(z),
c(u,x) + dx(z),
c(u,w) + dw(z) }
= min {2 + 5,
1 + 3,
5 + 3} = 4
4最小，所以x结点加入到最短路径，
是u到z的最短路径上的下一跳
根据B-F 计算:

## Slide 84: Distance Vector 算法
迭代：
每个路由器进行：
本地链路发生变化
邻居发来更新的的DV
分布式：
仅当自己DV变化时，路由器发给邻居更新通知
  邻居收到后，计算自己的DV，如变化则通知邻居
wait for (change in local link cost or msg from neighbor)
recompute estimates
if DV to any dest has changed, notify neighbors
Each node:

## Slide 85
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
from
cost to
from
from
x y z
x
y
z
0
from
cost to
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
∞
∞
cost to
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
7
1
0
cost to
∞
2 0 1
∞ ∞ ∞
2 0 1
7 1 0
time
x
z
1
2
7
y
node x table
node y table
node z table
Dx(y) = min{c(x,y) + Dy(y), c(x,z) + Dz(y)} = min{2+0 , 7+1} = 2
Dx(z) = min{c(x,y) + Dy(z), c(x,z) + Dz(z)}
= min{2+1 , 7+0} = 3
3
2

## Slide 86
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
from
cost to
from
from
x y z
x
y
z
0 2 3
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 3
from
cost to
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
∞
∞
cost to
x y z
x
y
z
0 2 7
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 3
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 3
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 7
from
cost to
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
7
1
0
cost to
∞
2 0 1
∞ ∞ ∞
2 0 1
7 1 0
2 0 1
7 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
time
x
z
1
2
7
y
node x table
node y table
node z table
Dx(y) = min{c(x,y) + Dy(y), c(x,z) + Dz(y)} = min{2+0 , 7+1} = 2
Dx(z) = min{c(x,y) + Dy(z), c(x,z) + Dz(z)}
= min{2+1 , 7+0} = 3

## Slide 87: 5.4.3 路由信息协议RIP（1）
仅和相邻路由器交换信息。
交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息，即自己的路由表。
按固定的时间间隔交换路由更新信息，每隔 30 秒。
一个好的路由就是它通过的路由器的数目少，即“距离短”，允许一条路径最多只能包含 15 个路由器，“距离”的最大值为16 时即相当于不可达。可见 RIP 只适用于小型互联网。
不能在两个网络之间同时使用多条路由。RIP 选择一个具有最少路由器的路由（即最短路由），哪怕还存在另一条高速(低时延)但路由器较多的路由。

## Slide 88: 5.4.3 路由信息协议RIP（2）
路由器在刚刚开始工作时，只知道到直接连接的网络的距离（此距离定义为1）。
以后，每一个路由器也只和数目非常有限的相邻路由器交换并更新路由信息。
经过若干次更新后，所有的路由器最终都会知道到达本自治系统中任何一个网络的最短距离和下一跳路由器的地址。
RIP 协议的收敛(convergence)过程较快，即在自治系统中所有的结点都得到正确的路由选择信息的过程。

## Slide 89: 5.4.3 路由信息协议RIP（3）
收到相邻路由器（其地址为 X）的一个 RIP 报文：
  (1) 先修改此 RIP 报文中的所有项目：把“下一跳”字段中的地址都改为 X，并把所有的“距离”字段的值加 1。
  (2) 对修改后的 RIP 报文中的每一个项目，重复以下步骤：
  若项目中的目的网络不在路由表中，则把该项目加到路由表中。
  否则
  若下一跳字段给出的路由器地址是同样的，则把收到的项 目替换原路由表中的项目。
  否则
  若收到项目中的距离小于路由表中的距离，则进行更新，
  否则，什么也不做。
  (3) 若 3 分钟还没有收到相邻路由器的更新路由表，则把此相邻路由器记为不可达路由器，即将距离置为16（距离为16表示不可达）。
  (4) 返回。

## Slide 90: 5.4.3 路由信息 协议RIP
路由表更新过程

## Slide 91: 5.4.3 路由信息协议RIP
RIP协议在距离向量路由选择算法的基础上，规定了自治系统内部路由器之间的路由信息交互的报文格式与差错处理的规定，设置了4个计数器。
  周期更新定时器 每隔30秒相邻路由器交换一次路由更新信息
  延时定时器 防止广播风暴，路由更新设置随机延迟时间，控制在1~5秒
  超时定时器 每条记录被修改之时开始计时，180秒没有收到刷新信息，则标记为无效
  清除定时器 标记为无效的记录超过120秒没有收到更新信息，则从路由中删除该记录

## Slide 92
RIP2数据包特点：
  上层采用UDP协议，端口号为520
  目的地址为组播地址。
  包含下一跳的地址和子网掩码。

## Slide 93: RIP2 协议的报文格式
4 字节
RIP 报文
路由信息
（20 字节/路由）
可重复出现
最多 25 个
IP 数据报
路由标记
网络地址
地址族标识符
距离 (1-16)
IP
首部
UDP
首部
首部
路由部分
必为 0
版本
命令
4 字节
子网掩码
下一跳路由器地址
UDP 用户数据报
IP地址为2
AS号

## Slide 94: RIP 协议的优缺点
RIP 协议最大的优点就是实现简单，开销较小。
RIP 限制了网络的规模，它能使用的最大距离为 15（16 表示不可达）。
路由器之间交换的路由信息是路由器中的完整路由表，因而随着网络规模的扩大，开销也就增加。
RIP 存在的一个问题是当网络出现故障时，要经过比较长的时间才能将此信息传送到所有的路由器。“好消息传播快，坏消息传播慢”

## Slide 95
R2
R1
网 1
网 3
网 2
正
常
情
况
1 1 
1 2 R1
R1 说：“我到网 1 的距离是 1，是直接交付。”
“1”表示“从本路由器到网 1”
“1”表示“距离是 1”
“”表示“直接交付”

## Slide 96
R2
R1
网 1
网 3
网 2
正
常
情
况
1 1 
1 2 R1
R2 说：“我到网 1 的距离是 2，是经过 R1。”
“1”表示“从本路由器到网 1”
“2”表示“距离是 2”
“R1”表示
经过 R1

## Slide 97
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1出了故障
正
常
情
况
1 1 
1 16 
1 2 R1
1 2 R1
R1 说：“我到网 1 的距离是 16 （表示无法到达），
是直接交付。”
但 R2 在收到 R1 的更新报文之前，还发送原来的报文，
因为这时 R2 并不知道 R1 出了故障。

## Slide 98
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1出了故障
正
常
情
况
1 1 
1 16 
1 2 R1
1 2 R1
R1 收到 R2 的更新报文后，误认为可经过 R2 到达网1，于是更新自己的路由表，说：“我到网 1 的距离是 3，下一跳经过 R2”。然后将此更新信息发送给 R2。
1 3 R2

## Slide 99
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1出了故障
正
常
情
况
1 1 
1 16 
1 2 R1
1 2 R1
R2 以后又更新自己的路由表为“1, 4, R1”，表明 “我到网 1 距离是 4，下一跳经过 R1”。
1 3 R2
1 4 R1

## Slide 100
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1出了故障
正
常
情
况
1 1 
…
1 16 
1 3 R2
1 5 R2
1 16 R2
1 2 R1
1 2 R1
1 4 R1
1 16 R1
…
这样不断更新下去，直到 R1 和 R2 到网 1 的距离都增大到 16 时，R1 和 R2 才知道网 1 是不可达的。
这就是好消息传播得快，而坏消息传播得慢。网络出故障的传播时间往往需要较长的时间(例如数分钟)。这是 RIP 的一个主要缺点。

## Slide 101: 链路状态算法
Dijkstra 提出的最短路径优先算法
网络中的每个路由器都知道全网的拓扑结构和每条边的权值
  “链路状态广播”
每个路由器计算自己和网络中其它所有结点的最短路径
  得出转发表
通过相互交换信息，路由器更新自己的路由表，k 次迭代后，每个路由器获得到其它所有结点的最佳路由信息

## Slide 102: Dijsktra最短路径算法（1）
1 Initialization:
2 N' = {u}
3 for all nodes v
4 if v adjacent to u
5 then D(v) = c(u,v)
6 else D(v) = ∞
7
8 Loop
9 find w not in N' such that D(w) is a minimum
10 add w to N'
11 update D(v) for all v adjacent to w and not in N' :
12 D(v) = min( D(v), D(w) + c(w,v) )
13 /* new cost to v is either old cost to v or known
14 shortest path cost to w plus cost from w to v */
15 until all nodes in N'
c(x,y): x to y的链路权值， 如果不是邻居则为 ∞
D(v): 从源结点到结点v的当前路径代价
p(v): 在路径D(v)中位于结点v前面的节点
N‘: 在最短路径上的所有结点集合

## Slide 103: Dijsktra最短路径算法（2）
Step
0
1
2
3
4
5
N'
u
ux
uxy
uxyv
uxyvw
uxyvwz
D(v),p(v)
2,u
2,u
2,u
D(w),p(w)
5,u
4,x
3,y
3,y
D(x),p(x)
1,u
D(y),p(y)
∞
2,x
D(z),p(z)
∞
∞
4,y
4,y
4,y
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5

## Slide 104: Dijsktra最短路径算法（3）
u
y
x
w
v
z
U结点出发的最短路径树为：
v
x
y
w
z
(u,v)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
destination
link
U结点中的转发表为：

## Slide 105: Dijsktra最短路径算法（4）
复杂度: n 个结点
  每次迭代：需要检查所有不在最短路径上的结点，比较n(n+1)/2， O(n2)
震荡问题:
  e.g., link cost = 流量负载
A
D
C
B
1
1+e
e
0
e
1
1
0
0
A
D
C
B
2+e
0
0
0
1+e
1
A
D
C
B
0
2+e
1+e
1
0
0
A
D
C
B
2+e
0
e
0
1+e
1
初始状态
… 重新计算路由
… 重新计算
… 重新计算

## Slide 106: 5.4.4 开放最短路径优先协议OSPF
OSPF的主要特点
  使用链路状态协议LSP
  区域内一个路由器状态发生变化时发送链路状态更新分组，通过“洪泛”传播到区域内所有路由器
  “链路状态”指本路由器和哪些路由器相邻；链路的度量指距离、延时、带宽与费用，范围为1~65535，是一种无量纲的数
  区域内所有路由器都能形成一个跟踪网络链路状态变化的链路状态数据库，就是全网的拓扑结构图。每个路由器都能以自己为“根”，建立一颗最短路径优先树

## Slide 107: 5.4.4 开放最短路径优先协议OSPF
OSPF 的其它特点：
OSPF 对不同的链路可根据 IP 分组的不同服务类型 TOS 而设置成不同的代价。因此，OSPF 对于不同类型的业务可计算出不同的路由。
如果到同一个目的网络有多条相同代价的路径，那么可以将通信量分配给这几条路径。这叫作多路径间的负载平衡。
所有在 OSPF 路由器之间交换的分组都具有鉴别的功能。
支持可变长度的子网划分和无分类编址 CIDR。
每一个链路状态都带上一个 32 位的序号，序号越大状态就越新。

## Slide 108
为了使 OSPF 能够用于规模很大的网络，OSPF 将一个自治系统再划分为两级区域（area）：一个主干区域与多个区域。
每一个区域都有一个 32 位的区域标识符（用点分十进制表示）。如：area 0 或 area 0.0.0.0
区域也不能太大，在一个区域内的路由器最好不超过 200 个。
OSPF主干区域与区域的概念

## Slide 109
OSPF主干区域与区域图示

## Slide 110: OSPF 直接用 IP 数据报传送
OSPF 不用 UDP 而是直接用 IP 数据报传送。
OSPF 构成的数据报很短。这样做可减少路由信息的通信量。
数据报很短的另一好处是可以不必将长的数据报分片传送。分片传送的数据报只要丢失一个，就无法组装成原来的数据报，而整个数据报就必须重传。

## Slide 111: OSPF 分组格式
IP 数据报
IP数据报首部
OSPF 分组
OSPF 分组首部
类型 1 至类型 5 的 OSPF 分组
24 字节
0
8
16
31
版 本
路 由 器 标 识 符
类 型
分 组 长 度
检 验 和
鉴 别
位
鉴 别
区 域 标 识 符
鉴 别 类 型
版本为2
包含首部和数据
发送分组的路由器IP
0：无鉴别
1：有鉴别
类型值为89

## Slide 112: OSPF 的五种分组类型
类型1，问候(Hello)分组。
类型2，数据库描述(Database Description)分组。
类型3，链路状态请求(Link State Request)分组。
类型4，链路状态更新(Link State Update)分组，
用洪泛法对全网更新链路状态。
类型5，链路状态确认(Link State Acknowledgment)
分组。

## Slide 113
OSPF协议执行过程

## Slide 114: OSPF 协议执行过程
OSPF协议执行过程分三个阶段：
确认相邻路由器可达：OSPF 规定每隔10秒交换一次问候分组，40秒没收到某路由器问候则修改其为不可达并重新计算路由；
链路状态数据库同步：OSPF 还规定每隔一段时间，如 30 分钟，要刷新一次数据库中的链路状态。 通过与相邻路由器交换“数据库描述分组”，然后使用“链路状态请求分组”请求发送缺少的链路信息；
链路状态更新：如果有链路发生变化，该路由器使用“链路状态更新”分组，采用“洪泛法”发送出去。

## Slide 115: OSPF 使用的是可靠的洪泛法
更新报文
t
ACK报文
R
R
R
R
t1
t2
t3
t4

## Slide 116: OSPF域最短路径选择过程例子
一个自治系统划分为多个区域的结构

## Slide 117
计算最短路径的拓扑图

## Slide 118
根据最小开销计算方法得出的最短路径

## Slide 119
以R8为根的最短路径树

## Slide 120: OSPF协议的优缺点
优点：
支持包括距离、延时等多种度量值，增加了网络管理的灵活性
支持层次化结构，适应较大网络需求
缺点：
协议复杂，度量值可以由网络管理员设定，产生很多不确定性
洪泛法传输路由信息，占用一定带宽资源
没有“好消息传播快，坏消息传播慢”问题

## Slide 121: 5.4.5 外部网关协议
因特网的规模太大，使得自治系统之间路由选择非常困难。对于自治系统之间的路由选择，要寻找最佳路由是很不现实的。
  当一条路径通过几个不同 AS 时，要想对这样的路径计算出有意义的代价是不太可能的。
  比较合理的做法是在 AS 之间交换“可达性”信息。
自治系统之间的路由选择必须考虑有关策略。
因此，边界网关协议 BGP 只能是力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由（不能兜圈子），而并非要寻找一条最佳路由。

## Slide 122: 5.4.5 外部网关协议BGP
外部网关协议的基本设计思想
外部网关协议是不同自治系统的路由器之间交换路由信息的协议。
1998年，公布了BGP-4（文档RFC2283），采用路径向量路由选择协议（path vector）。
在配置BGP时，每个自治系统的管理员要选择至少一个路由器（通常是BGP边界路由器）作为该自治系统的“BGP发言人”。
一个BGP发言人与其他自治系统中的BGP发言人要交换路由信息，如增加的路由、撤销过时的路由、差错信息等。

## Slide 123
BGP发言人与自治系统的关系

## Slide 124
自治系统连接的树形结构

## Slide 125: BGP 发言人交换路径向量
主干网
（AS1）
地区 ISP
（AS2）
地区 ISP
（AS3）
本地 ISP（AS4）
N1， N2
本地 ISP（AS5）
N3， N4
本地 ISP（AS6）
N5
本地 ISP（AS7）
N6， N7
自治系统 AS2 的 BGP 发言人通知主干网的 BGP 发言人：“要到达网络 N1, N2, N3 和 N4 可经过 AS2。”

## Slide 126: BGP 发言人交换路径向量
主干网
（AS1）
地区 ISP
（AS2）
地区 ISP
（AS3）
本地 ISP（AS4）
N1， N2
本地 ISP（AS5）
N3， N4
本地 ISP（AS6）
N5
本地 ISP（AS7）
N6， N7
主干网还可发出通知：“要到达网络 N5, N6 和 N7 可沿路径（AS1, AS3）。”

## Slide 127: BGP 协议的特点
BGP 协议交换路由信息的结点数量级是自治系统数的量级，这要比这些自治系统中的网络数少很多。
每一个自治系统中 BGP 发言人（或边界路由器）的数目是很少的。这样就使得自治系统之间的路由选择不致过分复杂。
BGP 支持 CIDR，因此 BGP 的路由表也就应当包括目的网络前缀、下一跳路由器，以及到达该目的网络所要经过的各个自治系统序列。

## Slide 128: BGP路由选择协议的工作过程
BGP边界路由器初始化过程
  BGP刚开始运行时，BGP边界路由器与相邻的边界路由器交换整个BGP路由表，然后就只需在发生变化时更新有变化的部分。
BGP路由选择协议的分组
  打开分组 与相邻的BGP路由器建立关系
  更新分组 发送某路由信息，以及列出撤销的路由
  保活分组 周期性发送，证实相邻边界路由器存在
  通知分组 发送检测到的差错

## Slide 129: BGP 报文具有通用的首部
BGP 报文通用首部
字节 16 2 1
BGP 报文主体部分
类 型
长 度
标 记
TCP首部
IP 首部
BGP 报文
TCP 报文
类型值为179

## Slide 130
路由器主要功能：
  建立并维护路由表 路由器通过定期与其他路由器交换路由信息来自动更新路由表；
  提供网络间的分组转发功能 路由器某个输入端口收到的分组，按照分组要去的目的地（即目的网络），把该分组从路由器的某个合适的输出端口转发给下一跳路由器。
下一跳路由器也按照这种方法处理分组，直到该分组到达终点为止。
5.4.6 路由器与第三层交换技术

## Slide 131
路由器结构

## Slide 132
路由表很大时，如何减少路由表查找时间是重要问题，最理想的状况是：路由器分组处理速率等于输入端口的线路传送速率(线速转发)
衡量路由器性能的指标 全双工线速转发能力、设备和端口吞吐量、路由表能力、丢包率等
排队队列 输入端口和输出端口均会产生队列
路由器的性能
物理层处理
数据链路
层处理
网络层处理
分组排队
交
换
结
构
输入端口的处理
从
线
路
接
收
分
组
查表和转发
物理层处理
数据链路
层处理
网络层处理
分组排队
输出端口的处理
向
线
路
发
送
分
组
缓存管理
交
换
结
构

## Slide 133: 路由器技术演变与发展
第一代单总线单CPU结构的路由器

## Slide 134: 第二代多总线多CPU结构路由器

## Slide 135: 第三代交换结构 的Gbps路由器
基于硬件交换的路由器结构如图

## Slide 136: 第三代交换结构的Gbps路由器

## Slide 137: 第四代多级交换路由器
第三代交换结构Gbps路由器的性能得到大幅度提高，但是也会存在一些问题。专用ASIC芯片使得系统的成本增高，同时硬件对新的应用需求与协议变化的适应能力差。
针对这种情况，研究人员提出网络处理器（NP）的概念，通过采用多微处理器的并行处理模式，使NP具有与ASIC芯片相当的功能，同时具有很好的可编程能力，使得用NP设计的路由器性能得到大幅度提高，又能适应未来发展的需要。
第四代路由器应该是采用并行处理、光交换技术的多级交换路由器。

## Slide 138: 第三层交换的基本概念
90年代中期，网络设备制造商提出“第三层交换”的概念。
将第三层成熟的路由技术与第二层高性能的硬件交换技术相结合，可以达到快速转发，保证服务质量（QoS），提高路由器性能的目的。
第三层交换机通过内部路由选择协议（例如RIP或OSPF）创建和维护路由表。出于安全方面的考虑，第三层交换机通常提供防火墙分组过滤等服务功能。
由于第三层交换机设计的重点放在如何提高接收、处理和转发分组速度，减小传输延迟上，其功能是由硬件实现的，使用专用集成电路ASIC，而不是路由处理软件。交换机执行的协议是硬件固化的，因此它只能用于特定的网络协议。

## Slide 139: 5.5 Internet控制报文协议—ICMP
5.5.1 ICMP的作用与特点
ICMP本身是网络层的一个协议，但是它的报文要封装成IP分组，然后再传送给数据链路层。
从协议体系上看，ICMP只是要解决IP协议可能出现的不可靠问题，不能独立于IP协议，是IP协议的一个组成部分。
ICMP设计的初衷是用于IP协议在执行过程中由路由器来向源主机报告传输出错的原因。

## Slide 140
ICMP报文结构

## Slide 141: 5.5.2 ICMP报文
ICMP报文类型：
  差错报告报文
  查询报文
不产生差错报文的情况
  对于分片的分组，如果不是第一个分片出错，则不产生
  多播分组出错，不产生
  具有特殊地址（127.0.0.0或0.0.0.0）的分组出错，不产生

## Slide 142: ICMP差错报告报文的数据字段的内容
首部
IP 数据报
ICMP 的
前 8 字节
装入 ICMP 报文的 IP 数据报
IP 数据报
首部
ICMP 差错报告报文
8
字节
收到的 IP 数据报
IP 数据报
首部
8
字节
ICMP 差错报告报文
IP 数据报的数据字段

## Slide 143: ICMP差错报告报文
ICMP差错报文：
— 目的主机不可达
— 源主机抑制
— 超时
— 参数问题
— 重定向
Type Code description
3 0 dest. network unreachable
3 1 dest host unreachable
3 2 dest protocol unreachable
3 3 dest port unreachable
3 6 dest network unknown
3 7 dest host unknown
4 0 source quench (congestion
control - not used)
9 0 route advertisement
10 0 router discovery
11 0 TTL expired
12 0 bad IP header

## Slide 144
重定向报文与改变路由的过程

## Slide 145
ICMP查询报文：
回应请求和应答
  8 0 echo request (ping)
  0 0 echo reply (ping)
时间戳请求和应答
  13 0 timestamp request
  14 0 timestamp reply
地址掩码请求和应答报文
  请求报文17，应答报文18
路由器询问和通告
  请求报文15，应答报文16

## Slide 146: 5.5.3 Ping 与Traceroute命令
一台主机Ping另一台主机的过程
Ping命令执行过程示意图

## Slide 147: Tracert命令的应用
Tracert工作原理
Tracert命令执行过程

## Slide 148: 5.6 IP多播与IGMP协议
5.6.1 IP多播的基本概念
IP单播与多播
的过程比较

## Slide 149: 5.6.2 IP多播地址
5.6.2 IP多播地址
IP多播：在Internet范围内进行多播，在局域网内进行多播
标准分类的D类地址是为IP多播地址，地址的范围在224.0.0.0～239.255.255.255。
Ethernet硬件多播地址

## Slide 150: 5.6.3 IGMP协议的基本内容
定义了一个组地址。每个组代表一个或多个发送者与一个或多个接收者的一个会话。
接收者可以用多播地址通知路由器，它希望加入（或退出）哪个多播组。
发送者使用多播地址发送分组，无需了解接收者的位置信息与状态信息。
路由器建立一棵从发送者分支出去的多播传递树，这棵树延伸到所有的、其中至少有一个IP多播成员的网络中。利用这棵传递树，路由器把多播分组转发到有多播组成员的网络中。

## Slide 151
IGMP的操作
加入一个组
继续组成员关系
监视组成员的关系
离开一个组

## Slide 152: 5.6.4 多播路由器与IP多播中的隧道技术

## Slide 153: 5.7 MPLS协议
5.7.1 资源预留协议RSVP与区分服务DiffServ
RSVP的基本概念
资源预留协议（RSVP）的核心是对一个应用会话的数据流提供服务质量保证。
资源预留协议的设计思想是：源主机和目的主机在会话之前建立一个连接，路径上的所有路由器都要预留出此次会话所需要的带宽与缓冲区资源。
由于RSVP是基于单个数据流的端—端资源预留、调度处理和缓冲区管理、状态维护机制太复杂，开销太大，不适用于大型网络。
单纯的RSVP结构实际上无法让业界接受，也无法在互联网上得到广泛的应用。

## Slide 154
DiffServ与RSVP的区别主要表现在：
RSVP是基于某一个会话流，而DiffServ是基于某一类应用的。以IP电话为例，RSVP只为一对通话的用户提取建立一个连接，预约带宽与缓冲区，以保证这一对用户的通话质量，而DiffServ是针对IP电话这一类应用。
RSVP要求所有的路由器都要修改软件，以支持基于流的传输服务服务。而DiffServ只需要一组路由器（如ISP网络中的路由器）支持，就可以实现DiffServ服务。
当IETF完成了RSVP与DiffServ协议的研究，有些路由器厂商又提出了更好的改善IP分组传输质量的方案，那就是多协议标识交换MPLS技术。

## Slide 155: 5.7.2 多协议标识交换MPLS的基本概念
MPLS的基本概念
从设计思想上来看，MPLS将数据链路层的第二层交换技术引入网络层，实现快速IP分组交换。
在这种网络结构中，核心网络是MPLS域，构成它的路由器是标记交换路由器（LSR），在MPLS域边缘连接其他子网的路由器是边界标记交换路由器E-LSR。
MPLS在E-LSR之间建立标记交换路径（LSP），这种标记交换路径LSP与ATM虚电路VC非常相似。
MPLS减少IP网络中每个路由器逐个分组处理的工作量，可以进一步提高路由器性能和传输网络的服务质量。

## Slide 156
MPLS可以提供的四个主要的服务功能：
提供面向连接与保证QoS的服务
合理利用网络资源
支持虚拟专网VPN服务
支持多协议

## Slide 157
MPLS的基本工作原理

## Slide 158: 5.7.3 MPLS VPN的应用
VPN结构示意图

## Slide 159: MPLS VPN原理示意图

## Slide 160: 5.8 地址解析协议ARP
5.8.1 IP地址与物理地址的映射
在描述一个网络的工作过程时，实际上是做了一个假设：已经知道通信的目的主机的IP地址，并且知道对应这个IP地址的目的主机物理地址。
这个假设成立的条件是：在任何一台主机或路由器中必须有一张“IP地址—MAC地址映射表” 。
通过“静态映射”的方法，从一个已知的IP地址获取与之对应的MAC地址。但是，这是非常理想的一种解决方案，在一个小型的互联网络系统中实现起来比较容易，这在大型网络中几乎是不可能实现的。
在Internet中必须设计一种“动态映射”的方法，以解决IP地址与MAC地址映射的问题。

## Slide 161: 5.8.2 地址解析工作过程
地址解析协议与IP地址/MAC地址关系

## Slide 162
问题： 已知IP地址，如何得到MAC地址？
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
137.196.7.23
137.196.7.78
137.196.7.14
137.196.7.88
不管网络层使用的是什么协议，在实际网络的链路上传送数据帧时，最终还是必须使用硬件地址。
每一个主机都设有一个 ARP 高速缓存(ARP cache)，里面有所在的局域网上的各主机和路由器的 IP 地址到硬件地址的映射表。

## Slide 163: ARP协议——同一个局域网
ARP 是解决同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址和硬件地址的映射问题。
A 要给B发IP数据报，但是A中的ARP缓存中没有B的MAC地址
A 广播 ARP query 分组，分组中包含B的IP地址
  目的 MAC address = FF-FF-FF-FF-FF-FF
  LAN 上所有机器都接收到ARP query 分组
B 收到 ARP 分组, 发给A自己的MAC 地址
  单播

## Slide 164
ARP 响应
A
Y
X
B
Z
主机 B 向 A 发送
ARP 响应分组
主机 A 广播发送
ARP 请求分组
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18
08-00-2B-00-EE-0A
我是 209.0.0.5，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 209.0.0.6 的硬件地址
我是 209.0.0.6
硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A
A
Y
X
B
Z
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18

## Slide 165: ARP 高速缓存的作用
为了减少网络上的通信量，主机 A 在发送其 ARP 请求分组时，就将自己的 IP 地址到硬件地址的映射写入 ARP 请求分组。
当主机 B 收到 A 的 ARP 请求分组时，就将主机 A 的这一地址映射写入主机 B 自己的 ARP 高速缓存中。这对主机 B 以后向 A 发送数据报时就更方便了。

## Slide 166
ARP执行过程

## Slide 167: ARP协议的四种情况
发送方是主机，要把IP数据报发送到本网络上的另一个主机;
发送方是主机，要把 IP 数据报发送到另一个网络上的一个主机;
发送方是路由器，要把 IP 数据报转发到另一个网络上的一个主机。这时用 ARP 找到本网络上的一个路由器的硬件地址。剩下的工作由这个路由器来完成；
发送方是路由器，要把 IP 数据报转发到本网络上的一个主机。

## Slide 168: ARP协议例子
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
A
74-29-9C-E8-FF-55
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
主机A给主机B发送IP数据报，A已知B的IP地址。
路由器R缓存中有两个ARP表, 分别存有R的两个接口连接的LAN。

## Slide 169
A creates IP datagram with source A, destination B
A uses ARP to get R’s MAC address for 111.111.111.110
A creates link-layer frame with R's MAC address as dest, frame contains A-to-B IP datagram
A’s NIC sends frame
R’s NIC receives frame
R removes IP datagram from Ethernet frame, sees its destined to B
R uses ARP to get B’s MAC address
R creates frame containing A-to-B IP datagram sends to B
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
A
74-29-9C-E8-FF-55
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A

## Slide 170
什么不直接使用硬件地址进行通信？
由于全世界存在着各式各样的网络，它们使用不同的硬件地址。要使这些异构网络能够互相通信就必须进行非常复杂的硬件地址转换工作，因此几乎是不可能的事。
连接到因特网的主机都拥有统一的 IP 地址，它们之间的通信就像连接在同一个网络上那样简单方便，因为调用 ARP 来寻找某个路由器或主机的硬件地址都是由计算机软件自动进行的，对用户来说是看不见这种调用过程的。

## Slide 171: 5.9 移动IP协议
5.9.1 移动IP协议的基本概念
早期的Internet主机都是通过固定方式接入Internet。
随着移动通信技术的广泛应用，人们希望通过笔记本计算机、智能手机、PDN或其他数字移动终端设备，在任何地点、任何时间都能方便地访问Internet。
移动IP技术就是在这个背景下产生和发展的，它是Internet技术与通信技术高度发展、密切结合的产物，是一个交叉学科研究课题，也是目前和今后研究的一个热点问题。

## Slide 172
5.9.2 移动IP的设计目标与主要特征
移动IP要与现有的Internet协议兼容。
移动IP协议与底层所采用的物理传输介质类型无关。
移动IP协议对传输层及以上的高层协议是透明的。
移动IP协议应该具有良好的可扩展性、可靠性和安全性。

## Slide 173: 5.9.3 移动IP的结构与基本术语

## Slide 174
使用隧道传输移动主机的IP分组

## Slide 175: 5.9.4 移动IPv4基本工作原理
移动IP代理的发现机制

## Slide 176
通过外地代理转发注册请求
移动主机直接到家乡代理注册

## Slide 177
分组路由
单播分组路由
移动主机接收单播分组的过程

## Slide 178
移动主机发送单播分组的过程

## Slide 179
多播分组路由

## Slide 180
移动主机发送多播分组

## Slide 181: 5.9.5 移动IPv4中移动主机和通信主机的基本操作

## Slide 182: 5.10 IPv6协议
5.10.1 IPv6协议的基本概念
1993年，IETF成立研究下一代IP协议的IPng工作组；1994年，IPng工作组提出下一代IP协议的推荐版本；1995年，IPng工作组完成IPv6的协议版本；1996年，IETF发起建立全球IPv6实验床6BONE；1999年，完成IETF要求的IPv6协议审定，成立IPv6论坛，正式分配IPv6地址，IPv6协议成为标准草案。
我国政府高度重视下一代Internet的发展，积极参与IPv6的研究与试验。2008年，北京奥运会成功地使用IPv6网络，我国成为全球较早商用IPv6的国家之一。2008年10月中国下一代Internet示范工程CNGI正式宣布从前期的试验阶段转向试商用。目前我国下一代Internet示范工程CNGI已经成为全球最大的示范性IPv6网络。

## Slide 183: 5.10.2 IPv6的主要特征
新的协议格式
巨大的地址空间 128位
有效的分级寻址和路由结构
有状态和无状态的地址自动配置
内置的安全机制
更好地支持QoS服务

## Slide 184: 5.10.3 IPv6地址
IPv6 数据报的目的地址类型：
  (1) 单播(unicast) 单播就是传统的点对点通信。
  (2) 多播(multicast) 多播是一点对多点的通信。
  (3) 任播(anycast) 任播的目的站是一组计算机，但数据报在交付时只交付其中的一个，通常是距离最近的一个，这是 IPv6 增加的一种类型。

## Slide 185: 5.10.3 IPv6地址
IPv6用冒号十六进制表示法。
用二进制格式表示的一个IPv6地址：
0010000111011010000000000000000000000000000000000000000000000000
0000001010101010000000000000111111111110000010001001110001011010
将这个128位的地址按每16位划分为8个位段:
0010000111011010 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
0000001010101010 0000000000001111 1111111000001000 1001110001011010
将每个位段转换成十六进制数，并用冒号隔开:
21DA:0000:0000:0000:02AA:000F:FE08:9C5A

## Slide 186
零压缩法
零压缩(zero compression)，即一连串连续的零可以为一对冒号所取代。
  IPv6地址的例子：
  21DA:0000:0000:0000:02AA:000F:FE08:9C5A
  根据零压缩法可以进一步简化表示为：
  21DA:0:0:0:2AA:F:FE08:9C5A
双冒号表示法
  21DA::2AA:F:FE08:9C5A
一个IPV6地址，双冒号法只能用一次

## Slide 187: 点分十进制记法的后缀
0:0:0:0:0:0:128.10.2.1
再使用双冒号法即可得出： ::128.10.2.1
CIDR 的斜线表示法仍然可用。
60 位的前缀 12AB00000000CD3 可记为
12AB:0000:0000:CD30:0000:0000:0000:0000/60
或12AB::CD30:0:0:0:0/60
或12AB:0:0:CD30::/60

## Slide 188: 5.10.4 IPv6分组结构与基本报头
IPv6分组结构

## Slide 189
IPv6报头结构

## Slide 190: IPv6 数据报的一般形式
基本
首部
扩展
首部 1
扩展
首部 N
…
数 据 部 分
选项
IPv6 数据报
有效载荷

## Slide 191
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
有效载荷（扩展首部 / 数据）
IPv6 的
基本首部
（40 B）
IPv6 的
有效载荷
（至 64 KB）

## Slide 192
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位t）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
扩展首部 / 数据
IPv6 的
基本首部
（40 B）
IPv6 的
有效载荷
（至 64 KB）
有效载荷（扩展首部 / 数据）

## Slide 193
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
版本(version)—— 4 位。它指明了协议的版本，对 IPv6该字段总是 6

## Slide 194
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
通信量类(traffic class)—— 8 位。这是为了区分不同的 IPv6 数据报的类别或优先级。目前正在进行不同的通信量类性能的实验。

## Slide 195
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
流标号(flow label)—— 20 位。 “流”是互联网络上从特定源点到特定终点的一系列数据报， “流”所经过的路径上的路由器都保证指明的服务质量。
所有属于同一个流的数据报都具有同样的流标号。

## Slide 196
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
有效载荷长度(payload length)—— 16 位。它指明 IPv6 数据报除基本首部以外的字节数（所有扩展首部都算在有效载荷之内），其最大值是 64 KB。

## Slide 197
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下一个首部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
下一个首部(next header)—— 8 位。它相当于 IPv4 的协议字段或可选字段。

## Slide 198
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
跳数限制(hop limit)—— 8 位。源站在数据报发出时即设定跳数限制。路由器在转发数据报时将跳数限制字段中的值减1。
当跳数限制的值为零时，就要将此数据报丢弃。

## Slide 199
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
源地址—— 128 位。是数据报的发送站的 IP 地址。

## Slide 200
0
4
16
31
版 本
位
目 的 地 址
源 地 址
下 一 个 首 部
流 标 号
12
通 信 量 类
（128 位）
（128 位）
有 效 载 荷 长 度
跳 数 限 制
24
IPv6
的
基
本
首
部
40 B
目的地址—— 128 位。是数据报的接收站的 IP 地址。

## Slide 201
简化的IPv6基本报头结构示例

## Slide 202: IPv6 的扩展首部
IPv6 把原来 IPv4 首部中选项的功能都放在扩展首部中，并将扩展首部留给路径两端的源站和目的站的主机来处理。
数据报途中经过的路由器都不处理这些扩展首部（只有一个首部例外，即逐跳选项扩展首部）。
这样就大大提高了路由器的处理效率。

## Slide 203: IPV6的六种扩展首部
在 RFC 2460 中定义了六种扩展首部：
  逐跳选项
  路由选择
  分片
  鉴别
  封装安全有效载荷
  目的站选项

## Slide 204: IPv6 的扩展首部
有效载荷
有效载荷
基本首部
下一个首部
= TCP/UDP
基本首部
下一个首部
= 路由选择
路由选择首部
下一个首部
= 分片
分片首部
下一个首部
= TCP/UDP
TCP/UDP 首部
和数据
(TCP/UDP 报文段）
TCP/UDP 首部
和数据
(TCP/UDP 报文段）
无扩展首部
有扩展首部

## Slide 205: 5.10.5 IPv4到IPv6的过渡的基本方法
双协议层和双协议栈结构

## Slide 206
通过IPv4隧道传输IPv6分组的机制

## Slide 207
路由器-路由器隧道结构
主机-路由器隧道

## Slide 208
主机-主机隧道
6over4